Проект

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОМБАРОВСКИЙ ПОССОВЕТ

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ)

Заказчик: Администрация Домбаровского района

Контракт: № 13 от 18.03.2015 г.

Исполнитель: ООО «ГЕОГРАД»

Шифр: ГГ-365-ГП-ПЗиЗ-ИЗМ-2015

Орск ● 2015

ООО «ГЕОГРАД»

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |
| Часть Б | Графические материалы | (н/с) |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |
| Часть Б | Графические материалы | (н/с) |

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Материалы по обоснованию» (Том 1), «Положение о территориальном планировании» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo»в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом предприятия градостроительного проектирования  ООО «ГЕОГРАД»:

| Директор | Орехов В.А. |
| --- | --- |
| Директор УГП ООО «ГЕОГРАД» | Андреева Н.В. |
| Главный градостроитель проекта | Пономарев М.А. |
| Нормоконтралер и технолог | Кузакова Т.Ю. |
| Инженер | Утенов М.Б. |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

А. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Материалы по обоснованию (н/с)

- Том 2. Положение о территориальном планировании (н/с)

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Материалы по обоснованию (н/с)

- Том 2. Положение о территориальном планировании (н/с)

Содержание 1 тома (часть А)

ВВЕДЕНИЕ	7

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ	9

1.1.  Краткая историческая справка	9

1.2. Особенности экономико-географического положения	10

1.3. Сведения о планах и программах	12

2. Природные условия	18

2.1. Климат	18

2.2. Геологическое строение и рельеф	19

2.3. Гидрография	20

2.4. Растительность	22

2.5. Животный мир	23

2.6. Полезные ископаемые	24

3. Зоны с особыми условиями использования территории	25

4. ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	36

5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	42

6. ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	46

6.1.   Территория муниципального образования	46

6.2.   Территориальные ресурсы	46

7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	50

7.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития	50

7.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения	57

7.3. Жилищный фонд и жилищное строительство	58

7.4. Социальная сфера. Проблемы и направления развития	63

8. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	80

8.1. Современная градостроительная ситуация	80

8.2. Концепция территориального развития	81

8.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения	91

9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	102

10. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	106

11. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	108

12. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА	111

12.1. Водоснабжение	111

12.2. Водоотведение	112

12.3. Газоснабжение	113

12.4. Теплоснабжение	114

12.5. Электроснабжение	115

12.6. Средства связи	116

13. ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ	118

14. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	138

15. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	155

15.1. Объекты в экономической сфере	155

15.2. Объекты рекреации	157

15.3. Объекты социальной сферы	157

15.4. Объекты транспортной инфраструктуры	160

15.5. Объекты инженерной инфраструктуры	160

15.6. Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	162

16. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	164

16.1. Планируемые для размещения объекты регионального значения, согласно Схемы территориального планирования Оренбургской области	164

16.2. Планируемые для размещения объекты местного значения, согласно Схемы территориального планирования Домбаровского района	164

2 ТОМ. Часть В (графические материалы)

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ КАРТЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ МО Домбаровский поссовет и существующих населённых пунктов в его составе | 1:50 000 |
| 2 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения | 1:5 000 1:50 000 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования территории и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций | 1:5 000 1:50 000 |

### ВВЕДЕНИЕ

Работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования Домбаровский поссовет Домбаровского района, утверждённый решением Совета депутатов муниципального образования Домбаровский район Оренбургской области № 10-п от 04.07.2012г., выполняются по заказу Администрации МО Домбаровский район, на основании Постановления № 125-п от 27.02.2014г. администрации Домбаровского района Оренбургской области: «О внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки МО Домбаровский поссовет».

Причиной проведения работ является Закон Оренбургской области № 1644 от 19.06.2013г. «О преобразовании муниципальных образований Домбаровский поссовет Домбаровского района Оренбургской области и Домбаровский поссовет Домбаровского района Оренбургской области», изменения федерального законодательства в сфере территориального планирования, вступившие в силу после утверждения последней редакции генерального плана МО Домбаровский поссовет.

Предыдущая градостроительная документация муниципального образования Домбаровский поссовет, муниципального образования Заречный сельсовет разрабатывалась в 2013г. и в 2012 г соответственно ООО «ГЕОГРАД».

В проекте внесений изменений в Генеральный план учитываются все мероприятия запланированные в ранее утвержденных Генеральных планах с учетом вновь сложившейся ситуацией.

Генеральный план муниципального образования Домбаровский поссовет является документом территориального планирования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, а также в соответствии с “Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19”. Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории Оренбургской области и Домбаровского района.

Расчетный срок реализации положений генерального плана 20 лет.

Проектные решения генерального плана муниципального образования Домбаровский поссовет являются основанием для разработки документации по дальнейшей планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

Муниципальное образование Домбаровский поссовет находится на территории Домбаровского района Оренбургской области Приволжского федерального округа Российской федерации. Административный центр – пос. Домбаровский.

В состав поссовета входят следующие населенные пункты – пос. Домбаровский, с. Курмансай, пос. Прибрежный, с. Ушкатты, пос. Караганда.

Площадь МО Домбаровский поссовет составляет 117346 гектар. Численность населения МО Домбаровский поссовет – 10352 человек.

Рисунок.  Положение поселения в системе Оренбургской области

### 1.1.  Краткая историческая справка

Датой образования Домбаровского района считается 30 мая 1927 года, когда было утверждено деление Оренбургской области на 16 районов.

При установлении Советской власти в районе было три совхоза - овцеконезерновой "Домбаровский", овцекаракулеводческий "Акжарский" и овцеплеменной "Красный чабан" и 10 колхозов с посевной площадью 24411 га, где выращивали пшеницу и занимались многоотраслевым животноводством. Сельское хозяйство района специализировалось на производстве зерна и мяса. Производилось также молоко и шерсть, возделывались бахчевые и овощные культуры.

К 1940 году земельная площадь района составляла 487, 1 тыс. га, в том числе пахотная - 148,5 тыс. га. Имелось 4.5 тыс. голов крупного рогатого скота, 400 свиней, 50 тыс. голов овец и коз. В связи с освоением запасов каменного угля в эти годы получает значительное развитие местная промышленность. Кроме угольных шахт, имелось ещё 45 промышленных предприятий со среднегодовым числом рабочих 228 человек. Наиболее крупные из них – два маслозавода, ремонтно-механические мастерские, МТС, мельница, пекарня, типография и другие. Помимо каменного угля, были обнаружены запасы графита и гипса.

9 марта 1954 года на освоение целинных и залежных земель прибыли первоцелинники из Москвы и других городов, многие из них остались здесь жить. За счет увеличения пахотных целинных и залежных земель повысился валовый сбор зерна, выросло поголовье скота. На сегодняшний день успешно развивающиеся хозяйства района, где производят зерно, молоко, мясо, шерсть, пух.

### 1.2. Особенности экономико-географического положения

Домбаровский район расположен в Восточной части Оренбургской области, граничит на севере с МО г.Орск, Новоорским и Ясненским районами, на востоке со Светлинским районом, на юге и западе с Республикой Казахстан. Территория района представляет собой неправильный многоугольник, вытянутый с востока на запад. Площадь территории района — 356,7 тыс. га, количество населения – 18,9 тыс. человек. Административный центр района – поселок Домбаровский Домбаровского поссовета

Домбаровский поссовет расположен в 384 км к востоку от областного центра – г. Оренбурга и 109 км от г.Орска, на реках Кугутык и Ушкатты (притоки р. Орь).

Через пос. Домбаровский проходит неэлектрифицированная одноколейная железная дорога сообщением Орск - Рудный Клад (пос. Светлый). На участке между станцией Профинтерн, расположенной в поселке Домбаровский, и Рудным Кладом она дважды пересекает границу с Республикой Казахстан, где на станции Союзная расположен железнодорожный пропускной пункт. На станции Профинтерн расположен пассажирский вокзал, сообщение с Орском осуществляется посредством пригородных поездов. Грузовые перевозки обусловлены в основном нуждами горнодобывающих производств, хлебоприёмных предприятий и нефтебазы.

Через пос. Домбаровский проходит автомобильная дорога регионального значения, связывающая его с г. Орск, а также с г. Ясный и
п. Светлый и являющаяся для данной территории основной осью экономического развития. Дорога имеет асфальтовое покрытие и полностью удовлетворяет существующие потребности Домбаровского района в автомобильном сообщении, низкая интенсивность которого объясняется тем, что главная транспортная артерия Восточного Оренбуржья сформировалась севернее, а сообщение с Республикой Казахстан осуществляется через Орск (Схема территориального планирования (СТП) Оренбургской области предусматривает открытие четырёх автомобильных пропускных пунктов в Домбаровском районе).

Сельское хозяйство МО Домбаровский район специализируется в основном на производстве зерна, молока и мяса. Добыча полезных ископаемых, как на территории Домбаровского района, так и в соседних Ясненском и Светлинском районах стимулирует развитие в пос. Домбаровский промышленности, электроэнергетики и транспортной инфраструктуры.

Экономико-географическое положение Домбаровского района и в том числе Домбаровского поссовета может использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры.

### 1.3. Сведения о планах и программах

На территории муниципального образования Домбаровский район реализуются следующие  программы и проекты:

Перечень приоритетных национальных проектов:

- "Доступное и комфортное жилье - гражданам России";

- “Здоровье”;

- “Образование”;

- “Развитие АПК (в рамках госпрограммы)”.

- «Развитие АПК»

Цель программы: устойчивое развитие территории, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; повышение конкурентоспособности производимой в Домбаровском районе сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и  модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития  приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Основные мероприятия реализации программы:

- Устойчивое развитие сельских территорий.

- Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов.

- Обеспеченность сельского населения питьевой водой.

- Газификации домов (квартир) сетевым газом.

- Созданию общих условий функционирования сельского хозяйства.

- Предотвращение выбытия  из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий.

- Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от  ветровой эрозии и опустынивания.

- Внесение минеральных удобрений.

- Использование органом управления агропромышленным комплексом муниципального образования функциональных  возможностей, предоставляемых системой  информационного обеспечения.

- Повышение квалификации руководителей предприятий АПК.

- Развитие приоритетных  подотраслей сельского хозяйства.

- Производство скота и птицы.

- Производство молока.

- Увеличение поголовья коров мясного направления.

- Маточное  поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях крестьянских (фермерских) хозяйствах.

- Засев элитными семенами.

- Посев зернобобовых культур по интенсивным технологиям.

- Внедрение ресурсосберегающих технологий.

- Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

- Субсидирование краткосрочными кредитами.

- Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых).

- Страхование посевных площадей.

- Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции.

- «Здоровье»

В рамках реализации национального проекта «Здоровье» можно выделить три основных направления: повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи, усиление профилактической направленности здравоохранения, расширение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Основное внимание планируется уделить укреплению первичного медицинского звена (муниципальные поликлиники, участковые больницы) — увеличению зарплаты участковым врачам и медсестрам, оснащению этих медучреждений необходимым оборудованием, переобучению врачей общей практики, введению родовых сертификатов.

- «Образование»

Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в регионе планируется по следующим направлениям:

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

- Развитие дистанционного образования детей-инвалидов.

- Поощрение лучших учителей.

- Государственная поддержка талантливой молодежи.

- Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях.

- Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.

- Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании.

- Обеспечение доступности дошкольного образования. Модернизация муниципальных систем дошкольного образования.

- «Доступное и комфортное жилье гражданам России»

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050

Основные направления реализации проекта:

-Стимулирование развития жилищного строительства.

-Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.

-Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

-Повышение качества коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время на территории МО Домбаровский район и в частности на территории МО Домбаровский поссовет действуют областные целевые программы:

-«Развитие сети автомобильных дорог Оренбургской области на 2010–2015 годы»;

-«Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 2011–2015 годах»;

-«Обеспечение подъезда к населенным пунктам Оренбургской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 2010–2020 годы»;

-«Комплексные меры по организации сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории  Оренбургской области на 2012–2016 годы»;

-«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2010 – 2015 годы»;

-«Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области на 2011 – 2015 годы»;

-«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011 – 2015 годы»;

-«Социальное развитие села до 2013 года, 2015 года»;

-«Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2011-2016 годы»;

-«Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства  на 2011-2015 годы»;

-«Отходы на 2011-2016 годы».

На территории МО Домбаровский поссовет действуют муниципальные целевые программы:

– Развитие водохозяйственного комплекса МО Домбаровский район Оренбургской области на 2013-2015 годы

№1631-п от 13.12.2013 Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования Домбаровский район Оренбургской области на 2013-2015 годы»

– Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества муниципальных услуг

№ 1553-п от 21.11.2013 Об утверждении муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества

– Безопасность муниципальных образовательных учреждений

№ 1530-п от 15.11.2013 Об утверждении районной программы «Безопасность муниципальных образовательных учреждений Домбаровского района на 2014-2015 годы»

– Педагогические кадры Домбаровского района на 2014-2015годы

№ 1695-п от 26.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Педагогические кадры Домбаровского района на 2014-2015годы»

– Развитие торговли в Домбаровском районе

№ 1547-п от 20.11.2013 Об утверждении муниципальной программы
«Развитие торговли в Домбаровском районе»  на 2014-2016 год»

– Повышение безопасности дорожного движения в Домбаровском районе на 2014 год

№1636-п от 16.12.2013 Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Домбаровском районе на 2014 год"

– Медицинские кадры п. Домбаровский на 2014-2016 годы

№ 1523-п от 13.11.2013 Об утверждении муниципальной программы «Медицинские кадры п. Домбаровский на 2014-2016 годы»

– Обеспечение жильем молодых семей в Домбаровском районе на 2014-2015 годы

№ 1522-п от 13.11.2013 О принятии районной муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Домбаровском районе на 2014-2015 годы»

– Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом

№ 1504-п от 11.11.2013 Об утверждении муниципальной программы «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Домбаровского района» (2014-2016 годы)

– Противодействие преступности и профилактика правонарушений в МО Домбаровский район

№ 1328- п от 03.12.2012 Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Противодействие преступности и профилактика правонарушений в муниципальном образовании Домбаровский район" на 2012 - 2014 годы

– Одаренные дети Домбаровского района № 1212-п от 06.11.2012

№ 1696-п от 26.12.2013 «О внесении изменений в постановление администрации Домбаровского района № 1212-п от 06.11.2012г «Об утверждении муниципальной программы «Одаренные дети Домбаровского района на 2013-2016 годы»»

– Программы развития местной системы градорегулирования МО Домбаровский район на 2012-2015 годы

Постановление от 01.08.2014 № 649 О внесении изменений в постановление администрации Домбаровского района № 387-п от 19.04.2012

– Устойчивое развитие сельских территорий Домбаровского района Оренбургской области на 2014-2017

Об утверждении программы «Устойчивое развитие сельских территорий Домбаровского района Оренбургской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

– Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Постановление от 27.08.2013 № 1161-п

– Развитие дошкольного образования в Домбаровском районе на 2014-2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2014 № 571-п

– Муниципальная программа эконом развития на 2015 - 2020

25.03.2015 № 263-п О внесении изменений в постановление администрации МО Домбаровский район «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Домбаровского района на 2015 – 2020 годы»

– Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Домбаровском районе» на 2015 – 2020 годы

– Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Домбаровском районе» на 2015 – 2020 годы

– Муниципальная программа развитие культуры на территории Домбаровского района на 2015-2020 годы

– Муниципальная программа Обеспечение безопасности граждан на территории Домбаровского района на 2015 -2020 годы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19.11.2014 № 1052-п

– Программа О развитии малого и среднего предпринимательства в Домбаровском районе на 2015 2020 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ               20.03.2015 № 243-п

### 2. Природные условия

### 2.1. Климат

На климатические условия юго-востока Оренбургской области большое влияние оказывает близость полупустынь Казахстана, перегретых в летний период и переохлажденных зимой.

Климат Муниципального образования резко континентальный. Формирование климата тесно связано с общим характером циркуляции атмосферы, происходящей в северном полушарии. С меридиональной циркуляцией связано адвективное проникновение с юга теплого воздуха и с севера холодных арктических масс.

К признакам резко-континентального климата относят:

- небольшую влажность;

- недостаточность и неустойчивость атмосферных осадков;

- большие амплитуды колебаний температур (довольно резкий перепад температуры осуществляется в дневные и ночные часы);

- ветреная погода, суховеи (число дней в году с ветрами достигает до 260-270 суток).

Зима, как правило, малоснежная, суровая, холодная и более продолжительна по сравнению с западными районами области. Зимой территория находится под преимущественным влиянием Сибирского антициклона, обуславливающим устойчивую морозную погоду. Основное направление ветров зимой - восточное и северо-восточное. Самый холодный месяц – январь. Средняя температура января -16,5-17оС, однако абсолютный максимум температур зимой может достигать до -40оС. Осадки за холодный период года (с ноября по март) составляют около 100 мм. Снежный покров устанавливается в середине ноября и исчезает в конце апреля. Высота снежного покрова (средняя из наибольших декадных) менее 30 см. Морозы и невысокий снежный покров способствуют глубокому промерзанию почв. Глубина промерзания грунта 2-2,3 метра.

Весна развертывается интенсивно. Быстро нарастает температура и прогревается земля. В начале апреля начинается таяние снежного покрова. Весной усиливается циклическая деятельность. Безморозный период в среднем составляет 120—135 дней.

Лето жаркое, начало обычно засушливое. Летом над территорией Домбаровского поссовета преобладает низкое давление, а повторяемость антициклональных полей невелика. Основное направление ветров летом юго-западное и юго-восточное. Средняя температура июля +21,8оС. Максимальная температура может доходить до +42оС. Осадки за теплый период года (с апреля по октябрь) составляют около 100-250 мм.

Количества тепла за период, когда температура превышает 10оС, вполне достаточно для роста и развития различных сельскохозяйственных растений, в том числе и таких теплолюбивых, как просо, подсолнечник, кукуруза, арбузы, дыни, помидоры.

Осенью начинаются утренние заморозки. Понижение температур происходит неравномерно. В конце октября температура опускается ниже нуля, в ноябре замерзают реки.

В целом Домбаровский поссовет относится к зоне дефицитного увлажнения со среднегодовым количеством осадков 216-367 мм., возможное испарение превышает 600–800 мм., что является следствием влияния полупустынь и пустынь Прикаспийской низменности и Средней Азии. Среднегодовая температура воздуха на территории МО положительная и составляет +2,6оС. Среднегодовая температура поверхности почвы равна 4-6°С.

Климатические условия муниципального образования в отношении комфортности имеют как положительные, так и отрицательные черты. Краткость переходных сезонов – весны и осени, большая стабильность погодных условий, высокая длительность суммарного солнечного сияния относятся к благоприятным чертам климата. К негативным особенностям относятся низкие температуры зимой, создающие опасность обморожения и переохлаждения, повышенные сезонные и суточные перепады температур. Большая скорость ветра, с одной стороны, определяет запыленность населенных пунктов, иссушает почвы, с другой стороны, повышает самоочищение атмосферы от вредных примесей и способствует аэрации жилых массивов.

### 2.2. Геологическое строение и рельеф

Оренбургская область располагается на стыке двух крупных структурно-тектонических зон: Восточно-Европейской платформы и Уральской зоны складчатости. Район расположен в зоне Восточно-Уральского поднятия Складчатого Урала, тектоническое строение которого состоит из пород вулканического происхождения, характеризующееся крупными выходами глубинных магматических пород (гранитные массивы). Особенность геологического строения и рельеф МО были определены геологической историей формирования восточной складчатой части, которая начинается с формирования горных систем байкальской складчатости, длившейся около 1 млрд. лет и охватившей поздний протерозой, в результате чего сформировалась мощная толща пород, прорванных вулканическими и магматическими телами. Основные процессы формирования современного геологического строения  проходили в эпоху палеозоя, сопровождавшуюся вулканизмом, сменой континентальных и морских условий, интенсивных колебательных тектонических движений, что привело к образованию горных складок, и к началу мезозоя на востоке области уже возвышались сверкающие снежные вершины Уральских гор. В эпоху мезозоя произошло сглаживание поверхности гор в результате интенсивного размыва, что привело к образованию холмистой равнины. На территории района муниципального образования значительных тектонических процессов больше не происходило, и здесь с конца мезозоя по-прежнему существует холмистая равнина.

Основные ландшафтно-геологические структуры в пределах поселения имеют меридиональное простирание и сменяются с запада на восток.

Домбаровский поссовет относится к Восточно-Уральскому поднятию. По границе этого поднятия с Магнитогорским прогибом проходит Джарлинско-Домбаровский гребень – синклинорий, заполненный терригенными угленосными отложениями нижнего карбона. Рельеф — плоская возвышенная равнина с отметками до 392 м., скальные породы здесь повсеместно вскрываются по долинам рек и балкам.

### 2.3. Гидрография

Несмотря на сухой континентальный климат с недостаточным увлажнением, МО Домбаровский поссовет имеет довольно обширную систему рек, озер и искусственных водоемов.

Вся территория МО является водосбором реки Урал. Район целиком лежит в бассейне реки Орь и ее правого притока р. Камсак.

Таблица. Перечень и характеристика рек МО Домбаровский поссовет

| Название рек | Характеристика |
| --- | --- |
| р. Камсак | Ширина - 10-3О м. Длина – 31 км. Глубина - до 3 м. Высота подъема воды при паводке - до 5 м. Мин. уровень - 0,5 м. Пл. зеркала- 1.1 км2 Площадь бассейна – 3170 км2 |
| р. Кугутык | Ширина - 5-20 м. Длина – 31 км. Глубина - до 3 м. Высота подъема воды при паводке - до 5 м. Мин. уровень - 0,5 м. Пл. зеркала- 0,4 км2 Площадь бассейна – 798 км2 Площадь бассейна 798 км² |
| р. Ушкатты | Ширина - 5-12 м. Длина – 36 км. Глубина-до 3 м. Высота подъема воды при паводке - до 2.5 м. Мин. уровень - 0,4 м. Пл. зеркала- 0,28 км2 |
| р. Караганды | Длина – 18 км. |
| р. Аралча | Длина – 23 км. |
| р. Кошенсай | Длина – 19 км. |
| р. Мулдукусай | нет данных |
| р. Киимбай | Ширина - 5-15 м. Глубина-до 3 м. Высота подъема воды при паводке - до 2 м. Мин. уровень-0,5 м. Пл. зеркала-0,2 км2 |
| р. Жарбутак | Ширина - 5 -10 м Глубина-до 3 м. Высота подъема воды при паводке - до 1 м. Мин. уровень-0.3 м. Пл. зеркала- 0,2 км2 |

Реки, расположенные на территории МО с низкими берегами и широкой поймой, заросшей кустарниками вдоль берегов и заливаемой во время весеннего паводка. Русло рек песчаное, извилистое, прерывистое, состоит из цепочки озеровидных плесов, узких быстрин и песчаных мелководий. Внешние границы поймы слабо выражены. Берега рек обрывистые. Характеризуется резко выраженным пиком весеннего половодья. По характеру распределения стока внутри года все реки относятся к типу с ярко выраженным весенним паводком. Слой среднемноголетнего весеннего стока на территории муниципального образования изменяется от 20 мм до 23 мм. Амплитуда колебаний уровня воды в период половодья сильно меняется. Высота подъема уровня составляет 1,5-4,5 м. Реки замерзают в начале декабря (к концу декабря толщина льда достигает 50-70 см.), вскрываются в начале апреля.

Пойменные озера немногочисленны и имеют разнообразные очертания, в том числе в виде вытянутых широких лиманов и водоемов округлой формы. Вокруг озер имеются широкие равнинные террасы, которые заполняются талыми водами.

Таблица. Перечень водохранилищ и прудов, подлежащих региональному государственному контролю в Оренбургской области

| № п/п | Наименование и месторасположение | Бассейн реки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пруд на балке Актас притока реки Караганды в 11 км. юго-восточнее пос. Караганда | Урал |
| 2 | Пруд на балке Сазды в 12 км. юго-западнее пос. Караганда | Урал |
| 3 | Пруд на балке Тасбулак в 4,5 км. юго-восточнее пос. Караганда | Урал |
| 4 | Водохранилище Ушкаттинское в 4 км. юго-восточнее райцентра Домбаровский | Урал |

На территории поссовета расположено крупное Ушкаттинское водохранилище. Год заполнения Ушкаттинского водохранилища – 1973. Длина – 4 км. Ширина – 0,6 км. Высота подъема воды при паводке – 2,5 м. Минимальный уровень - 1,5 м. Площадь водного зеркала – 2,8 км2. Полный объем: 10 млн. м3, полезный объем: 9,7 млн. м3. Назначение: водоснабжение, орошение.

Все водоемы на территории Домбаровского поссовета пригодны для рыбной ловли, что определяет их высокую посещаемость, особенно в осенне-летний период.

### 2.4. Растительность

Высокая сельскохозяйственная трансформация естественных ландшафтов привела к деградации растительного покрова и снижению биологического разнообразия.

На территории МО господствуют тёмно-каштановые почвы. Содержание гумуса в тёмно-каштановых почвах не превышает 3-5 %, а мощность гумусового горизонта – до 30-40 см. Почвенный профиль имеет коричневый оттенок, похожий на цвет каштанов. Почвы плотны, а структура их комковато-призмовидная.

Очень часто встречаются пятна солонцов и солончаков. У солонцов легко растворимые соли вымыты из верхнего гумусового горизонта почвы вниз. Под маломощным гумусовым слоем у солонцов образуется солонцовый горизонт. В сухом виде этот горизонт растрескивается на отдельные твёрдые столбики. Во влажном состоянии солонцовый горизонт набухает, становится вязким, как пластилин, и мыльным на ощупь. У солончаков, в отличие от солонцов, легко растворимые соли выходят на поверхность. Белый налёт солей резко выделяет солончаки среди степного разнотравья.

Территорию поселения покрывают типчаково-ковыльные степи. На низкотравных и разреженных типчаково-ковыльных степях преобладают ковыль Лессинга, ковыль Залесского, овсяница волжская (типчак). Разнотравье очень бедное. В нём выделяются сухолюбивые грудница шерстистая, полынь Лерха, коровяк фиолетовый, шалфей степной, вероника простёртая, гвоздика Андражиевского. Количество видов растений на гектар для типчаково-ковыльных степей около 20.

Широко развитые на территории холмы с высокой каменистостью заняты каменистыми степями, которые заметно отличаются от равнинных степей. Слабый слой почвы на каменистых вершинах и склонах сильно нагревается и иссушается. Число видов растений на 1 га каменистых степей – 15-40. Наиболее широко распространены горноколосник колючий, василёк русский, вероника колосистая, астрагалы.

Древесная растительность как таковая отсутствует, за исключением небольших участков по днищам балок и оврагов, пойм рек.

Общая площадь земель гослесфонда составляет 278 га (0,31 % земель муниципального образования). Леса приурочены, в основном, дерново-луговым почвам и довольно разнообразны по составу: встречаются осина ломкая, тополь серебристый, береза бородавчатая, ива.

По склонам долин, балок и оврагов, иногда на водоразделах встречаются небольшие пятна зарослей степных кустарников, в основном, чилиги, таволги, бобовника миндалевидного, спиреи, ракитника.

### 2.5. Животный мир

Современный животный мир, несмотря на коренные изменения среды обитания животных, в связи с заселением и освоением региона, сохранил черты, характерные для фаунистического комплекса степной зоны.

Основную часть разнообразия животного мира муниципального образования составляют виды, способные жить как в степях, так и в лесах.

Наиболее типичные обитатели пашней, пастбищ, огородов и окрестностей населённых пунктов – рыжеватый и малый суслики. В большинстве степных районов области устраивает свои колонии сурок-байбак. Норы этого зверька с характерными бугорками являются типичными для ландшафтов нетронутых целинных степей, ныне практически несохранившихся.

Самые многочисленные представители млекопитающих – грызуны семейств хомячковых и мышиных. Среди хомячковых типичные обитатели степных ландшафтов – хомячок Эверсманна, обыкновенный хомяк, обыкновенная полёвка, обыкновенная слепушонка, а из мышиных – полевая мышь, мышь-малютка.

Каменистые степи с зарослями кустарников населяет степная пищуха (стеноставка). На открытых ландшафтах степи можно встретить большого тушканчика.

Для территории Домбаровского поссовета характерны традиционные объекты охоты – заяц-беляк, лисица, корсак.

В муниципальном образовании водятся тетерева, стрепет, степная тиркушка, кречетка, белокрьшый и полевой жаворонки.

Из рептилий на территории МО преобладает гадюка степная, полоз узорчатый, ящерица прыткая, а также уж обыкновенный.

В водоемах обитают судак, лещ, язь, окунь, карась, сом, налим, жерех, щука, голавль, плотва.

### 2.6. Полезные ископаемые

Недра Домбаровского поссовета богаты следующими полезными ископаемыми: медно-колчеданные, медно-молибденовые и титановые руды, каолиновая глина, гранит.

Медно-колчеданные руды

Месторождение медно-колчеданных руд «Весеннее-Аралчинское» находится в 14 км. к югу от п. Домбаровский. Содержание меди от 0,2 до 23,9 %.

Медно-молибденовые руды

Мелкое месторождение медно-молибденовых руд «Восток» находится в 22 км. восточнее п. Домбаровский.

Гранит

Ушкаттинское месторождение гранитов расположено в 4 км. к юго-востоку от п. Домбаровский. Граниты пригодны для производства строительного щебня марок 600-800, 1000-1200.

Строительный камень, каолиновая глина

На территории поссовета имеются залежи каолиновых глин (Южно-Ушкаттинское месторождение).

### 3. Зоны с особыми условиями использования территории

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

-территории водоохранных зон;

-территории охранных зон объектов водоснабжения;

-территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

-территории зон охраны воздушных линий электропередач;

-пограничная зона.

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местными нормативными актами.

Санитарно-защитные, охранные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Санитарно-защитная зоны объектов, выявленные на территории поссовета, установлены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Охранные зоны трубопроводного транспорта установлены в соответствии со СНиП 2.05.06.-85* «Магистральные трубопроводы».

Таблица. Размеры СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду

| № п/п | Объект | Класс опасности | Размер СЗЗ (м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Домбаровский |
| 1.1 | Скотомогильник | I | 1000 |
| 1.2 | Полигон ТБО | II | 500 |
| 1.3 | Нефтебаза | II | 500 |
| 1.4 | Горно-обогатительный комбинат | II | 500 |
| 1.5 | СТО | III | 300 |
| 1.6 | Автобаза | III | 300 |
| 1.7 | АЗС | IV | 100 |
| 1.8 | Мельница | IV | 100 |
| 1.9 | ХПП | IV | 100 |
| 1.10 | Поля фильтрации | IV | 100 |
| 1.11 | Кладбище (3) | V | 50 |
| 2. с. Курмансай |
| 2.1 | Кладбище | V | 50 |
| 3. пос. Прибрежный |
| 3.1 | Скотомогильник | I | 1000 |
| 3.2 | Свалка ТБО | II | 500 |
| 3.3 | Ферма овцеводческая (на 1200 голов) | III | 300 |
| 3.4 | Ферма КРС (500 голов) | III | 300 |
| 3.5 | Свиноферма (до 100 голов) | IV | 100 |
| 3.6 | Зерносклад | V | 50 |
| 4. пос. Караганда |
| 4.1 | Свалка ТБО | II | 500 |
| 4.2 | МТМ | III | 300 |
| 4.3 | Ферма овцеводческая (на 1200 голов) | III | 300 |
| 4.4 | Механический ток | IV | 100 |
| 4.5 | Сеносклад | V | 50 |
| 4.6 | Кладбище | V | 50 |
| 5. с. Ушкатты |
| 5.1 | Скотомогильник | I | 1000 |
| 5.2 | Свалка ТБО | II | 500 |
| 5.3 | МТМ | III | 300 |
| 5.4 | Ферма овцеводческая (на 1200 голов) | III | 300 |
| 5.5 | Механический ток | IV | 100 |
| 5.6 | Кладбище (2) | V | 50 |

Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов муниципального образования.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м. для обратного или нулевого уклона, 40 м. для уклона до трех градусов и 50 м. для уклона три и более градуса.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на картах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74–ФЗ установлены и нанесены на карты проекта генерального плана  следующие водоохранные зоны для рек и ручьев:

| Реки | Водоохранная зона, м. |
| --- | --- |
| р. Ушкота | 100 |
| р. Караганды | 100 |
| балка Суллы-Караганды | 100 |
| р. Кугутык | 100 |
| р. Аралча | 100 |
| балка Кашенсай | 100 |
| р. Мулдукусай | 100 |
| р. Киимбай | 100 |
| р. Жарбутак | 100 |

Для озер и прудов водоохранная зона составляет 50 метров.

Охранные зоны объектов водоснабжения

На территории МО Домбаровский поссовет расположены скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения с зонами охраны водоисточников 1 пояса (строгого режима) 30-50 метров.

Хозяйственно-питьевые водозаборы муниципального образования Домбаровский поссовет не имеют согласованных проектов ЗСО.

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10.

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м.; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и водоводов запрещается:

а)   применение удобрений и ядохимикатов;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Основные мероприятия на территории ЗСО

1. Мероприятия по первому поясу:

-территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

-не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

-здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

-водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

-все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам:

-выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

-бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

-запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

-запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

-своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу. Кроме мероприятий, указанных по второму и третьему поясам, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

-не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции;

-выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Генеральным планом предложена разработка проектов зон санитарной охраны 2 и 3 пояса источников водоснабжения отдельными проектами по населенным пунктам Домбаровского поссовета.

Охранные зоны объектов электроснабжения

Охранные зоны объектов электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").

На картах-схемах генерального плана отображены охранные зоны высоковольтных линий электропередач, в соответствии с «Правилами  установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», от 24 февраля 2009 г. № 160, в размере:

ВЛ 110 кВ – 20 м

ВЛ 35 кВ - 15 м.

ВЛ 10 кВ - 10 м.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м. |
| --- | --- |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны объектов газоснабжения

Охранные зоны от объектов газоснабжения устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

По территории Домбаровского поссовета проходит межпоселковый газопровод, обеспечивающий газом потребителей через ГРП (ШРП).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих- в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м. с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранная зона магистральных газопроводов 150 метров, магистральных трубопроводов для транспортирования нефти -  75-100 метров в зависимости от диаметра труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого   рода действия, могущие нарушить нормальную  эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать,  засыпать  и  ломать  опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи,  ограждений узлов линейной арматуры,  станций катодной  и  дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств,  открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать  берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,  земляные и иные сооружения  (устройства), предохраняющие трубопроводы  от  разрушения,  а  прилегающую  территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или  закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов  без  письменного  разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать  деревья  и  кустарники  всех  видов,  складировать корма,  удобрения,  материалы,  сено и солому,  располагать  коновязи, содержать скот,  выделять рыбопромысловые участки,  производить добычу рыбы,  а  также  водных  животных  и  растений,  устраивать   водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать  проезды  и  переезды  через  трассы  трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта,  тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить    мелиоративные    земляные   работы,   сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить   всякого   рода  открытые  и  подземные,  горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. № 9 охранные зоны устанавливаются вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м. от оси трубопровода с каждой стороны. Охранная зона от газораспределительных станций устанавливается в размере 100 м. от границ территорий во все стороны.

Пограничная зона

Пределы пограничной зоны на территории Оренбургской области установлены приказом ФСБ России от 02.06.2006 г., № 248 «О пределах пограничной зоны на территории Оренбургской области (с изменениями от 6 апреля 2007 г.)».

Правила пограничного режима в пограничной установлены приказом ФСБ РФ от 28 сентября 2006 г. N 452 "Об утверждении Правил пограничного режима".

### 4. ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области. В целях сохранения памятников археологии от разрушения в ходе хозяйственной деятельности в соответствии со статьями 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению являются объектами историко-культурной экспертизы».

Территория поселения обладает богатейшим археологическим наследием. Археологами и краеведами выявлены памятники истории и культуры, подавляющая часть - курганы и могильники.

На территории Домбаровского поссовета находится 19 памятников археологии, являющиеся объектами культурного наследия.

Таблица. Список объектов археологического наследия Домбаровского поссовета Домбаровского района

| № п/п | Название памятника | Местоположение | Датировка | Документ о принятии на государственную охрану или внесении в список выявленных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Могильник Караганда I | п. Караганда, в 4,2 км. к северо-востоку от поселка, в 10,8 км. к западу от с. Ушкатты | р.ж.в. | приказ министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (состоит на охране с 2008 г. – приказ № 277 от 13.08.2008 г.) |
| 2 | Могильник Караганда II | п. Караганда, в восточной части поселка на ул. Молодежная | эпоха бронзы-средневековье | приказ министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (состоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
| 3 | Могильник Караганда III | п. Караганда, в 1,2 км. к юго-востоку от поселка | эпоха бронзы-средневековье | приказ министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (состоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
| 4 | Могильник Караганда IV | п. Караганда, в 0,4 км. к востоку от поселка | эпоха бронзы-средневековье | приказ министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (состоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
| 5 | Курганный могильник 1 Ушкаттинский | п. Караганда, в 4,5 км. к западу от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
| 6 | Курганный могильник 2 Ушкаттинский | п. Караганда, в 1,6 км. к юго-востоку от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
| 7 | Курганный могильник 3 Ушкаттинский | п. Караганда, в 4 км. к востоку от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
| 8 | Курганный могильник 4 Ушкаттинский | п. Караганда, в 6,2 км. к востоку от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
| 9 | Курганный могильник 5 Ушкаттинский | с. Ушкатты, в 3,6 км. к юго-западу от села | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
| 10 | Ушкаттинский медный рудник | п. Караганда, в 8 км. к востоку от поселка, в верховьях на правом берегу р. Ушкатты, в 0,7 км. севернее от русла | эпоха поздней бронзы | приказ министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (состоит на охране с 2008 г. – приказ № 277 от 13.08.2008 г.) |
| 11 | Могильник Аралча I | п. Прибрежный, в 8,2 км. к юго-юго-западу от поселка | средневековье | приказ министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (состоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
| 12 | Могильник Аралча II | п. Прибрежный, в 7,4 км. к юго-юго-западу от поселка, в 4,5 км. к западу-северо-западу от зимовки Жумай, в 3,8 км. к северу от аула Кошенсай | эпоха бронзы | приказ министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (состоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
| 13 | Поселение Аралча | аул Кошенсай, в 3 км. к северу от аула, в 4,5 км. к западу от зимовки Жумай | эпоха камня-бронзы | приказ министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (состоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
| 14 | Курганный могильник 1 | п. Прибрежный, в 4 км. к востоку от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
| 15 | Курганный могильник 2 | п. Прибрежный, в 4,3 км. к востоку-юго-востоку от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
| 16 | Курганный могильник 3 | п. Прибрежный, в 7 км. к юго-востоку от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
| 17 | Курганный могильник 4 | п. Прибрежный, в 1,8 км. к западу от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
| 18 | Курганный могильник 5 | п. Прибрежный, в 4,5 км. к югу от поселка | неизвестна | приказ министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (состоит на охране с 2007 г. – приказ № 250 от 19.07.2007 г.) |
| 19 | Местонахождение кремния и керамики | п. Прибрежный, в 5,8 км. к юго-юго-западу от поселка, в пойме левого берега р. Аралша | неизвестна | приказ министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (состоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |

В настоящее время памятники археологии не имеют проектов зон охраны объектов археологического наследия.

Схемой территориального планирования Оренбургской области на расчётный срок в Домбаровском районе запланированы инвентаризация, мониторинг и составление точных карт, разработка проектов зон охраны объектов археологического наследия.

Относительно объектов культурного наследия на территории муниципального образования Домбаровский поссовет необходимо проведение следующих мероприятий:

- разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах таких зон;

- при разработке градостроительной документации территории муниципального образования Домбаровский поссовет, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет.

### 5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Особо охраняемые природные территории – участки земной поверхности, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны, относящиеся к объектам общенационального достояния.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, на территории Домбаровского поссовета в настоящее время имеется 2 особо охраняемые природные территории регионального (областного значения), утвержденные распоряжением администрации Оренбургской области от 21.05.1998 г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области».

Перечень памятников природы областного значения и их основные характеристики приведены в следующей таблице.

Таблица. Памятники природы областного значения МО Домбаровский поссовет

| № п/п | Вид объекта | Наименование | Местоположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | памятник природы | Урочище Сазды | в 13,5 км. к югу от пос. Караганда, в верховьях балки Сазды | ландшафтно-исторический, площадь – 103,0 га. |
| 3 | памятник природы | Ушкаттинский яр и рудник | правобережье р. Ушкатты в 7 км. выше пос. Караганда | геолого-горнотехнический и археологический, площадь – 83,0 га. |

Почти все памятники природы МО связаны с долинно-речной сетью. Долины рек либо сами вскрывают и подмывают уникальные геологические обнажения, образуя удивительные скульптуры и формы рельефа, либо, встретив на пути необычные природные объекты, подчеркивают их своеобразие.

Рисунок. Карта размещения памятников природы МО Домбаровский район

Урочище Сазды

Памятник представляет собой сложное урочище в верховьях балки Сазды. Урочище включает в себя заросли степных кустарников по склону и днищу балки, участки глинистых такыров с грязевыми вулканчиками (гидролокалитами). Размеры их – от 30 до 150 см, редко крупнее, а высота – 20-40 см. Поражает разнообразие форм: куполообразные, подковообразные, треугольные и многие другие. Вулканчики действуют весной и мало кому удается увидеть их извержение. Также интересны участки южно-степной и полупустынной растительности и памятник глиняного зодчества в виде надмогильного купола юрты с входом (Бай-Могила).

Объект имеет важное научно-информационное значение для исследования современных экзогенных геологических процессов.

Ушкатинский яр и рудник

Медная руда вскрыта шурфами и канавами советского периода и древним карьером. Возле карьера археологами были обнаружены каменный пест, каменный молот и обломки, плавильных горшков, что позволяет отнести начало горных работ на месторождении к бронзовому веку (Попов, 1982). Е.Г.Кузьмина, изучавшая памятники эпохи бронзы, указывает, что некоторые предметы этой эпохи, найденные на Ушкатте, отлиты из меди Ушкаттинского рудника.

В отвалах горных выработок орудененные породы представлены серпентинитами с прожилками и налетами малахита. На глубине бурением вскрыто сульфидное оруденение в амфиболизированных пироксенитах. Руда размещается в интрузии пироксенитов около западного контакта интрузии с девонскими диабазовыми порфиритами. На поверхности пироксениты превращены в серпентиниты. В правобережном обрыве над Ушкаттой обнажены породы рудной зоны – серпентиниты, прорванные дайками габбро.

В памятнике природы ярко представлены процессы оруденения и породы рудной зоны, он также имеет важное историко-археологическую значение.

В границах каждой ООПТ установлен свой режим, необходимый для сохранения памятника природы и ограничения хозяйственной деятельности на его территории.

Урочище Сазды

На территории памятника природы запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. В частности, запрещаются:

- разведка и добыча полезных ископаемых, работы, связанные с обустройством месторождений;

- выпас мелкого рогатого скота;

- нахождение летних лагерей скота (загонов, летних доек), мест водопоя скота;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений;

- хранение, захоронение и обезвреживание отходов;

- гидромелиоративные и гидротехнические работы, за исключением поддержания в исправности существующих гидротехнических сооружений;

- выжигание ветоши (сухой травы) и иное использование огня в хозяйственных целях (проведение палов);

- хранение и использование пестицидов и гербицидов, за исключением осуществляемого в рамках борьбы со стихийным бедствием;

- передвижение автотранспорта и мототранспорта вне дорог, в том числе снегоходов в зимнее время, за исключением необходимого для выполнения задач и функций памятника и для выполнения служебных обязанностей должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности.

Допустимые виды использования памятника природы

На территории памятника природы ограниченно допускаются (ограничиваются) следующие виды деятельности:

1)	добыча (отстрел, отлов) диких животных допускается в исключительных случаях при возникновении эпизоотий на основании заключения органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

2)	поддержание в исправности существующих гидротехнических сооружений;

3)	рубка деревьев и кустарников допускается в зимнее время года в соответствии с действующим законодательством;

4)	устройство экологических троп, создание инфраструктуры природного, экологического, познавательного туризма.

На территории памятника разрешаются без дополнительных ограничений:

- посещение территории гражданами;

- проведение образовательных мероприятий, осуществление природного, экологического, познавательного туризма без создания специальной инфраструктуры;

- сбор гражданами лекарственных и пищевых растений для собственных нужд;

- передвижение автотранспорта по существующим полевым дорогам;

- проезд по всей территории на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием находящихся при исполнении служебных обязанностей должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности.

Во всех случаях осуществления хозяйственной деятельности необходимо уведомить правообладателей земельных участков, на которых находится памятник природы, лиц, взявших на себя обязательство по охране памятника природы и МПР Оренбургской области.

Ушкатинский яр и рудник

На территории памятника природы запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. В частности, запрещаются:

- разведка и добыча полезных ископаемых, работы, связанные с обустройством месторождений;

- выпас мелкого рогатого скота;

- нахождение летних лагерей скота (загонов, летних доек), мест водопоя скота

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений;

- хранение, захоронение и обезвреживание отходов;

- гидромелиоративные и гидротехнические работы, за исключением поддержания в исправности существующих гидротехнических сооружений;

- выжигание ветоши (сухой травы) и иное использование огня в хозяйственных целях (проведение палов);

- хранение и использование пестицидов и гербицидов, за исключением осуществляемого в рамках борьбы со стихийным бедствием;

- передвижение автотранспорта и мототранспорта вне дорог, в том числе снегоходов в зимнее время, за исключением необходимого для выполнения задач и функций памятника и для выполнения служебных обязанностей должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности.

Допустимые виды использования памятника природы

На территории памятника природы ограниченно допускаются (ограничиваются) следующие виды деятельности:

1)	добыча (отстрел, отлов) диких животных допускается в исключительных случаях при возникновении эпизоотий на основании заключения органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

2)	поддержание в исправности существующих гидротехнических сооружений;

3)	рубка деревьев и кустарников допускается в зимнее время года в соответствии с действующим законодательством;

4)	устройство экологических троп, создание инфраструктуры природного, экологического, познавательного туризма.

На территории памятника разрешаются без дополнительных ограничений:

- посещение территории гражданами;

- проведение образовательных мероприятий, осуществление природного, экологического, познавательного туризма без создания специальной инфраструктуры;

- передвижение автотранспорта по существующим полевым дорогам;

- проезд по всей территории на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием находящихся при исполнении служебных обязанностей должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности.

Во всех случаях осуществления хозяйственной деятельности необходимо уведомить правообладателей земельных участков, на которых находится памятник природы, лиц, взявших на себя обязательство по охране памятника природы и МПР Оренбургской области.

### 6. ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

### 6.1.   Территория муниципального образования

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы вновь образованного муниципального образования Домбаровский поссовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Домбаровский район Оренбургской области» от 16.02.2005 г. № 1644.

Площадь МО Домбаровский поссовет составляет 117347 га (100 %).

Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 104000 га (88,6 %).

Площадь земель гослесфонда – 1942 га (1,7 %).

Площадь земель особо охраняемых природных территорий - 201 га (0,2 %).

Площадь прочих земель – 11204 га (9,5 %).

*Данные получены путем картометрических измерений.

### 6.2.   Территориальные ресурсы

Для выявления территориальных ресурсов развития муниципального образования проведён анализ по ряду факторов, влияющих на направление развития поселения:

-природно-экологические;

-санитарно-гигиенические;

-особенности инженерного обустройства;

-характер современного использования территории;

-размещение и состояние жилищного фонда, общественных и производственных объектов;

-социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования.

Оценивались как территории населённых пунктов, так и к ним прилегающие.

Задача генплана: определение направлений территориального развития, решения по функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды.

В результате оценки обозначены наиболее благоприятные площадки по комплексу положительных факторов, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки.

В посёлке Домбаровский были определены территории общей площадью 214 га, свободные от ограничений и отвечающие наметившимся тенденциям развития населённого пункта:

а)  на северо-западе посёлка – территория между железной дорогой на ст. Аще-Бутак и возвышенностью, площадью 53 га;

б) на востоке – в районе бывшего таможенного пункта территории общей площадью 62 га;

в) севернее асфальто-бетонного завода до железной дороги на ст. Разведка территория площадью 24 га (освоение возможно после переноса производства АБЗ на север посёлка).

В поселке Прибрежный территориальное развитие возможно за счёт освоения свободных земель к югу от жилой застройки, к излучине реки Кугутык (около 7,5 га) и в северо-восточном направлении (около 3 га). Согласно оптимистическому прогнозу  население посёлка к 2033 году может составить 547 человек, что составит прирост в 115 человек. Принимая проектную плотность расселения 20 чел/га к 2033 году потребуется около 6 га земель. В границах сложившейся планировочной структуры так же  имеются неосвоенные территории, которые видимо были запроектированы градостроительной документацией прошлых лет.

Жилая зона охватывает центральную часть населённого пункта, общественно-деловые зоны  расположены в северной и центральной частях. Производственная зона – в юго-восточной части, для размещения объектов не более 4 класса вредности с санитарной защитной зоной не более 100 м. Зона сельскохозяйственного использования запланирована в южной части и будет выполнять функцию резерва для жилищного строительства. Рекреационная зона  запланирована на территориях прилегающих к реке Кугутык, в западной части посёлка.

В поселке Караганда территориальное развитие посёлка возможно в пределах существующих кварталов жилой застройки, с предварительным выносом промпредприятий из юго-восточной части или снижения их до 5 класса вредности. На 2033 год  максимальный прирост населения может составить 9 человек.

Жилая зона расположена в северной части, общественно-деловая – в западной, производственная - в южной, рекреационная – на территориях прилегающих к реке Ушкатты.

В селе Ушкатты территориальное развитие посёлка возможно в пределах существующих кварталов жилой  застройки, с предварительным выносом промпредприятий из северо-западной части  или снижения их до 5 класса вредности. На 2033 год  максимальный прирост населения может составить 7 человек.

Жилая зона расположена в северной части, общественно-деловая – в западной, производственная - в южной, рекреационная – на территориях прилегающих к реке Ушкатты.

В селе Курмансай территориальное развитие посёлка возможно в юго-восточной части села вдоль автодороги на пос. Домбаровский – 18,4 га, а также в северо-западной части – 8,9 га.

Так же были проанализированы и выбраны площадки для развития новых производственных, общественно-деловых и рекреационных зон.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

В перспективный период развитие муниципального образования Домбаровский поссовет будет определяться рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- имеющимися земельными ресурсами;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

- развитием новых форм хозяйствования;

- участием в приоритетных национальных проектах и областных программах по развитию МО.

Ресурсы и направление развития

- Административно-хозяйственным центром является поселок – пос. Домбаровский (районный центр), в 384 км от областного центра – г. Оренбург, в 109 км. от г. Орска (имеется железнодорожное сообщение с Орском, Оренбургом и Ясным);

- Особенностью экономико-географического положения Домбаровского поссовета является его приграничное положение;

- Домбаровский поссовет относится к восточной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются в основном зерновые культур, развито мясомолочное скотоводство;

- Добыча полезных ископаемых, как на территории Домбаровского поссовета стимулирует развитие в пос. Домбаровский промышленности, электроэнергетики и транспортной инфраструктуры.

- Наличие значимых автомобильных направлений, формирующих главные планировочные оси, важные для экономического развития области: автомобильная дорога регионального значения Орск-Домбаровка-Светлый;

- Поселение входит в Восточную строительную зону, которая характеризуется развитой крупной промышленностью строительных материалов;

- Основная роль во внешних связях принадлежит автомобильному транспорту, имеющему перспективу дальнейшего развития;

- Исходя из благоприятных транспортных и природно-климатических условий, а также наличие развивающихся сельскохозяйственных предприятий на территории МО Домбаровский поссовет, в поселении имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства;

- Активное участие в приоритетных национальных проектах: “Образование”, “Здравоохранение”, “Развитие АПК”, а также в областных программах по развитию муниципального образования.

### 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

### 7.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития

Экономический потенциал

Социально-экономическое положение Домбаровского поссовета характеризуется сохранением положительных тенденций развития основных сфер социальной и экономической деятельности.

Экономический потенциал Домбаровского поссовета составляет сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых, стимулирующие развитие промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры.

Домбаровский поссовет относится к Восточной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются зерновые культуры, развито мясомолочное животноводство.

Рисунок.  Характеристика аграрного комплекса Оренбургской области

Сельское хозяйство

МО Домбаровский поссовет входит в состав Домбаровского района, основу экономики которого составляет сельское хозяйство.

Главным ресурсом Домбаровского поссовета являются плодородные почвы. Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия и организации.

Сельское хозяйство МО Домбаровский поссовет специализируется на производстве зерновых, зернобобовых, овощных культур, а также разведением животноводства и производстве шерсти. Основное место в растениеводстве занимает пшеница, из других зерновых культур выращиваются кукуруза, подсолнечник, ячмень, просо. Выращиваются на корм зерновые (рожь, ячмень, корнеплоды (свекла), травы и другие культуры. Важнейшая задача растениеводства - обеспечение продовольствием населения, сырьём - предприятий пищевой промышленности и кормами животноводство.

Животноводство является второй важной отраслью сельского хозяйства МО Домбаровский поссовет, источником высококалорийных и диетических продуктов питания, ценнейшего сырья для пищевой и лёгкой промышленности.

В районе отсутствуют предприятия по переработке мяса, что сдерживает развитие животноводства в целом.

В связи с отсутствием мясоперерабатывающих предприятий на территории Домбаровского района СТП Оренбургской области предлагается строительство мясоперерабатывающего предприятия, в пос. Домбаровский.

Определяющим в развитии сельского хозяйства является расширение потребительского рынка, возможность реализации продукции вне пределов хозяйств, то есть ликвидность и востребованность производимой продукции. Особо следует отметить продажу продукции в уже переработанном виде, что позволит сельхозпредприятиям конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать на рынке местных продуктов.

Основные ресурсы и направление развития

Перспективы развития МО Домбаровский поссовет связаны с агропромышленным комплексом, растениеводством и мясомолочным животноводством.

Восстановление сельскохозяйственных предприятий позволит:

- увеличить объемы сельскохозяйственного производства;

- задействовать неиспользуемые сельскохозяйственные угодия (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли) с целью обеспечения устойчивых темпов экономического роста;

- повысить уровень оплаты труда в сельском хозяйстве, снизить отток специалистов и молодых кадров.

Согласно СТП Домбаровского района развитие агропромышленного комплекса необходимо осуществлять по следующим направлениям:

Растениеводство:

-в МО существует возможность увеличения посевных площадей или перевод их в кормовые угодья, за счет неиспользуемой пашни;

-защита почв от эрозии. По предотвращению ветровой эрозии необходимо организовать охрану от пыльных бурь и иссушения почвы путем посадки лесных полос;

-повышение производительности труда в отрасли за счет обновления сельхозтехники;

-рост урожайности за счет внедрения в производство новых высокоурожайных перспективных сортов высеваемых культур;

-повышение плодородия почв, урожайности и качества получаемой продукции за счет внесения оптимальных норм органоминеральных удобрений.

-внедрения энерго-, ресурсосберегающих технологий производства сельскохозяйственных культур.

Животноводство:

-в МО существует возможность увеличения поголовья скота;

-увеличение производства животноводческой продукции за счет улучшения кормовой базы;

-повышение продуктивности скота на основе совершенствования племенной работы;

-внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий содержания скота.

Добыча полезных ископаемых

В промышленности муниципального образования главной отраслью является добыча строительных материалов на базе местных ресурсов.

На территории муниципального образования Домбаровский поссовет ОАО «Гайский ГОК» осуществляет добычу медно-колчеданных руд. Месторождение медно-колчеданных руд «Весеннее-Аралчинское» находится в 14 км к югу от пос. Домбаровский. Содержание меди от 0,2 до 23,9 %.

Таким образом, основу экономического потенциала муниципального образования Домбаровский поссовет составляют предприятия промышленности, сельского хозяйства и малого предпринимательства. Развитие данных предприятий создает реальную возможность обеспечения экономической стабильности Домбаровского поссовета. Для достижения этой цели необходимо повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках за счет внедрения новых высокотехнологичных, ресурсосберегающих производств, что, в свою очередь, с позиции формирования высокоэффективной экономики, обеспечит занятость и социальную защиту населения, рост доходов местного сообщества, создаст действенный трудовой мотивационный механизм.

Рынок товаров и услуг

Потребительский рынок - рынок покупателей, образованный отдельными лицами и домохозяйствами, покупающими или приобретающими иным способом товары и услуги для личного потребления.

Развитие потребительского рынка предусматривает изменения в его структуре: сокращение доли продаж товаров на рынках и увеличение доли торгующих организаций, открытие торговых предприятий по реализации непродовольственных товаров, расширение сферы услуг.

Основными задачами потребительского рынка МО являются закрепление положительной динамики насыщенности рынка торговли продуктами питания и непродовольственными товарами.

В Домбаровском поссовете ситуация на потребительском рынке стабильна, спрос населения на товары и услуги удовлетворяется полностью.

Объекты торговли осуществляют розничную продажу товаров.

Как производство, так и рынок товаров и услуг в Домбаровском районе сосредоточен преимущественно в районном центре в пос. Домбаровский.

На потребительском рынке МО организуются ярмарки выходного дня по продаже сельхозпродукции, где жители в районном центре имеют возможность получить бесплатные торговые места для реализации овощей, которые они вырастили на своих приусадебных участках.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Приволжского Федерального округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г.  № 165-р), основной задачей является создание достойных условий жизни в городах и сельской местности округа.

В целях улучшения условий жизни в сельской местности должны решаться задачи развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений, в том числе развития транспортной, энергетической, информационной и телекоммуникационной инфраструктур, необходимых для ликвидации разобщенности городов и сельских поселений.

На территории области разработана и утверждена областная целевая программа «Развитие торговли в Оренбургской области на 2012–2014 годы», цель которой – развитие сферы торговли для наиболее полного удовлетворения потребностей населений в товарах и слугах торговли.

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство является существенным элементом экономики Домбаровского поссовета, имеющие высокую социальную значимость которое стало неотъемлемым элементом современных рыночных отношений.

В связи с тем, что малое предпринимательство решает проблемы занятости населения, насыщения рынка и удовлетворения потребительского спроса, оно может выступать серьезным средством преодоления отрицательных тенденций в экономике и ее стабилизации.

Структура малого предпринимательства в муниципальном образовании Домбаровский поссовет представлена малыми предприятиями, индивидуальными предпринимателями, а также крестьянско-фермерскими хозяйствами.

Администрация района продолжает создавать условия для занятия предпринимательством: выделяются участки под строительство магазинов, аптек, авто сервисных мастерских и других объектов. Оказывается консультационная поддержка, предприниматели района ознакомлены с условиями выдачи микрокредитов, субсидий на государственную поддержку малого предпринимательства, доведена информация о гарантийном фонде, о предоставлении грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.

В районе создан «Центр консультативно-правовой поддержки малого и среднего бизнеса» по принципу самоокупаемости на базе ООО «Налоги и регистрация». Создание центра является реальной поддержкой для малого предпринимательства, так как способствует своевременному и полному информированию предпринимательской среды о разрабатываемых и принимаемых нормативно-правовых актах государственных и муниципальных органов власти и различных ведомств в сфере экономики и предпринимательства, способствует созданию благоприятного предпринимательского климата в районе.

В МО работает структурное подразделение «Опора России», которое занимается обучением предпринимателей с низким уровнем доходов, прогрессивной технологии ведения бизнеса, консультирование по правовым и экономическим вопросам.

Осуществляется работа по предоставлению финансовой поддержки из федерального бюджета для содействия самозанятости населения.

Туристско-рекреационный потенциал

Развитие рекреационного комплекса Домбаровского района рассматривается как одно из важных направлений хозяйственной деятельности и территориального планирования региона. Природные объекты создают хорошие предпосылки развития туризма области и рассматриваются в едином комплексе с рекреацией.

Отрасль оказывает стимулирующее воздействие на торговлю, строительство, транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Как свидетельствует мировой опыт, правильное использование имеющихся туристско-рекреационных возможностей может оказаться одним из наиболее эффективных рычагов структурной перестройки экономики.

Согласно СТП Оренбургской области Домбаровский район и в том числе Домбаровский поссовет относится к районам с «низкой» привлекательностью ООПТ в качестве природных объектов для развития рекреации и вовлечения в экономическое развитие территории.

У основной массы приезжающих в Домбаровский поссовет цель поездки - посещение знакомых, родных и родственников и у незначительного количества людей цель поездки – деловые и профессиональные цели.

Лидирующими странами по прибытию граждан в муниципальное образование являются – Казахстан, Узбекистан, Германия.

Факторы, способствующие развитию рекреации в Домбаровском поссовете:

- наличие лесных ресурсов;

- наличие живописной поймы рек;

- наличие водоемов, расположенных вблизи населённых пунктов для отдыха выходного дня, для водного туризма и любительского лова. Они носят характер преимущественно летнего отдыха и используются, как правило, местным населением;

- хорошая транспортная доступность;

- наличие памятников археологии;

- наличие особо охраняемых природных территорий (Урочище Сазды,  Ушкатинский яр и рудник);

- наличие зоны отдыха – водохранилище «Ушкаттинское».

Наличие   в   поссовете разнообразных   отраслей   сельского   хозяйства   дает возможность развитию агротуризма - отдыху на деревенских просторах, когда туристы проживают в сдаваемых местным населением домах. Образ жизни спокойный, размеренный, в согласии с природой, туристы участвуют в этой «традиционной жизни».

Понятие «агротуризм» или «сельский туризм» включает в себя, помимо наличия сельской местности, виды деятельности, связанные с сельскими предприятиями, возможность участия в жизни и деятельности местного населения, контакт с сельским населением, традиционной, органичной среде образ жизни. При этом достаточно высокий процент доходов от туризма идёт сельскому сообществу.

Сельский туризм включает также в себя знакомство с памятниками культуры, экологическими достопримечательностями, парками, приключения («реалити шоу»). Это также включает деревенское жильё, каникулы на фермах в сочетании с праздниками, пикниками (деревенская еда, верховая езда и прочие) и сельскохозяйственными работами (уборка урожая, работа на фермах и прочие).

Система рекреации муниципального образования получает развитие в виде организации мест отдыха преимущественно местного значения: летний отдых, рыбалка, водный, познавательный туризм, охота и т.д.

Проектные предложения

Проектом предполагается развитие туристического комплекса с учетом участия в реализации областной целевой программы «Развитие туризма в Оренбургской области».

Целью Программы является развитие индустрии туризма, как доходной отрасли экономики Оренбургской области, а также создание благоприятных условий для оздоровления и отдыха жителей Оренбургской области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организация исследований и разработка проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Для этого необходимо определение стратегических направлений привлечения государственных и частных инвестиций.

2. Привлечение на договорной основе потенциала муниципальных образований, российских и иностранных инвесторов. Реконструкция действующих и строительство новых туристских объектов.

3. Позиционирование Оренбургской области как привлекательного региона для туризма и отдыха, что предполагает осуществление активной рекламно- информационной деятельности.

4. Совершенствование нормативно-правовой базы.

Согласно Схемы территориального планирования Домбаровского района предлагается строительство следующие объекты инфраструктуры туризма:

-строительство базы отдыха Ушкаттинская.

-строительство детского оздоровительного лагеря Ушкаттинский.

### 7.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

Демографическая ситуация является важнейшим элементом развития территории. Основными ее показателями являются: динамика численности населения, половая и возрастная структура, продолжительность жизни, естественное и механическое движение.

На 1 января 2015 года численность населения МО Домбаровский поссовет: пос. Домбаровский, с. Курмансай, пос. Прибрежный, с. Ушкатты, пос. Караганда составила 9994 человека.

В предыдущей градостроительной документация муниципальных образований Домбаровский поссовет и Заречный сельсовет был выполнен расчёт численности населения на 2033 г.

Прогнозная численность населения МО Домбаровский поссовет (во вновь образованных граница) составит:

к 2033 году – 10975 чел., общий прирост  - 981 чел.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально-экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций поссовета.

### 7.3. Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах.

Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Состояние коммунальной инфраструктуры МО в значительной степени определяется результативностью реформирования жилищно-коммунального хозяйства, целью которого является повышение качества жизни населения за счет повышения комфортности условий проживания и предоставления качественных услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Жилой фонд - совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и др.), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания, относящиеся к жилым помещениям, вспомогательные помещения, как в жилых, так и нежилых строениях.

– Данные по МО Заречный сельсовет по состоянию на 01.01.2012 г.

Площадь жилого фонда муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 г. составила 17856,07 кв. м., площадь ветхого и аварийного жилья – 558 кв. м.

Средняя жилищная обеспеченность на 1 человека в поселении составляет 27 кв.м.

Таблица. Структура жилья по формам собственности на 01.01.2012 год, кв.м.

| Показатели | пос. Прибрежный | с. Ушкатты | пос. Караганда | Общая площадь МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилья (тыс. м2) | 7,936 | 4,290 | 5,63007 | 17,85607 |
| Частное жилье (индивидуально-обособленный жилой фонд (так называемый «частный сектор») + приватизированное жилье в многоквартирных домах (тыс. м2) | 6,27366 | 2,11308 | 4,16089 | 12,54763 |
| Муниципальное (неприватизированное) жилье (тыс. м2) | 2,65422 | 1,11602 | 1,5382 | 5,30844 |
| Жилье государственного жилищного (ведомственного) жилого фонда (тыс. м2) | - | - | - | - |

Из таблицы следует, что 70 % жилья поссовета – это частное (индивидуально-обособленный жилой фонд (так называемый «частный сектор») и приватизированное жилье в многоквартирных домах и  30 % жилого фонда является муниципальным (неприватизированным) жильем, жилье государственного жилищного (ведомственного) жилого фонда отсутствует.

Таблица. Структура жилого фонда по этажности на 01.01.2012 год

| Жилые дома | пос. Прибрежный | с. Ушкатты | пос. Караганда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-этажные (%) | 100 | 100 | 100 |
| 2-этажные (%) | - | - | - |
| 3-этажные (%) | - | - | - |
| 4-этажные (%) | - | - | - |
| 5-этажные (%) | - | - | - |

Весь жилищный фонд Домбаровского поссовета состоит из одноэтажных домов.

Таблица. Благоустройство жилого фонда

| Из общей площади жилого фонда оборудовано: | пос. Прибрежный | с. Ушкатты | пос. Караганда |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводом, % | 100 | 100 | 100 |
| Канализацией, % | 0 | 0 | 0 |
| Отоплением, % | 80 | 0 | 60 |
| Газом (сетевым сжиженным), % | 85 | 0 | 80 |
| Горячим водоснабжением, % | 0 | 0 | 0 |
| Напольными электроплитами, % | 0 | 0 | 0 |

Из таблицы следует, что Заречный сельсовет на 100 % обеспечен централизованным водоснабжением, центральная канализация отсутствует. Отоплением муниципальное образование обеспечено на 47 %, газом на 55 %.

Таким образом, данные показатели указывают на недостаточно высокую степень инженерной обеспеченности жилого фонда МО Заречный сельсовет.

– Данные по МО Домбаровский поссовет по состоянию на 01.01.2009 г

По данным статистики общая площадь жилого фонда МО Домбаровский поссовет составила 214,5 тыс. кв. м, в том числе площадь ветхого и аварийного жилья – 9,4 тыс.кв. м, что составляет 4,4 %.

Таблица. Сведения о жилом фонде

| Показатели | Ед. измерения | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений | тыс. кв.м | 196.7 | 199.8 | 214.5 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах | тыс.кв.м | 8.9 | 9.4 | 9.4 |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 572 | 410 | 410 |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов | человек | х | 18 | 18 |

Таблица. Благоустройство жилого фонда населенных пунктов

| Из общей площади жилого фонда оборудовано: | МО Домбаровский поссовет |
| --- | --- |
| водопроводом, % | 70 % |
| канализацией, % | 53 % |
| центральным отоплением, % | 60,6 % |
| газом (сетевым сжиженным), % | 70 (30) % |
| централизованным горячим водоснабжением | отсутствует |

Из таблиц следует, что в МО Домбаровский поссовет почти 53 % жилья является частным. Из общего жилого фонда около 4,4 % жилья является ветхим и аварийным. Жители МО обеспечены водопроводом на 70 %, канализацией на 53 %, центральным отоплением на 60 %, газом на 70 %, централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Обеспечение жителей Домбаровского района и в том числе Домбаровского поссовета качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из острейших проблем для администрации района, в связи с чем назрела необходимость реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Для решения назревших проблем в части обеспечения населения коммунальными услугами в муниципальном образовании разработаны следующие целевые программы:

- Программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» с помощью средств Фонда реформирования ЖКХ;

- Программа «Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Домбаровском районе на 2010-2015 годы»;

- Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области на 2011-2015 годы».

Проектные решения

Жилищное строительство является важной составляющей экономики. Это связано с тем, что в процессе строительства неминуемо создаются рабочие места, что в свою очередь, увеличивает доходы людей и стимулирует сопряженные со строительством многочисленные отрасли производства, то есть оживляет экономику.

Жилищная проблема – одна из наиболее острых и в значительной мере определяет степень напряженности в обществе.

Удовлетворение потребностей населения в жилье является приоритетным направлением социального развития и должно рассматриваться как один из рычагов подъема экономики района.

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также областные программы:

-	«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»;

-	«Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

-	«Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области»;

-	«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»;

-	«Социальное развитие села».

Кредитование рынка жилья в области развито незначительно, поэтому с точки зрения рынка жилья и ввода нового жилья, реформирование системы финансирования этих секторов является актуальной и приоритетной задачей в перспективе.

В изменившейся структуре жилищного строительства муниципальное жилье занимает небольшой удельный вес, что в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей местной администрации на данном этапе развития.

Социальное жилье предоставляется сельской интеллигенции (педагогам, медперсоналу, работникам культуры и искусства), многодетным семьям, инвалидам войны и труда и другим социально незащищенным группам населения.

Спрос на доступное жилье превышает его предложение на рынке.

В целом, частное жилище, возводимое за счет собственных средств застройщиков, предназначено для экономически обеспеченной части населения.

Поэтому в области необходима не только государственная, но и муниципальная поддержка пилотных и экспериментальных социально-ориентированных проектов в рамках вышеперечисленных программ.

Таким образом, дальнейшее развитие должно получить строительство жилья, возводимого за счет субсидий.

Проектом предлагается:

1.Полная ликвидация существующего аварийного и ветхого жилья.

2.Для оценки реального состояния жилищного фонда – регулярное проведение его технического аудита.

3.Проведение ревизии и составление единого реестра пустующих (заброшенных) домов.

4.Увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов.

5.Приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

6.Обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

7.Сохранение и обновление жилищного фонда.

### 7.4. Социальная сфера. Проблемы и направления развития

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Основная цель развития сферы услуг – повышение комфортности среды проживания населения в поселениях различной величины за счет обеспечения достаточных по объему и комплексному обслуживанию объектов, предоставляющих разнообразные услуги.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривается в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными, предоставленными администрацией поселения.

Таблица. Данные о дошкольных и общеобразовательных учреждениях в МО Домбаровский поссовет

| № п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | Степень загрузки объекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект | факт |  |
| 1 | пос. Домбаровский | ДДУ | 6 | 480 | 597 | 124% |
|  |  | школа | 3 | 1782 | 1252 | 70 % |
| 2 | с. Курмансай | ДДУ | - | - | - | - |
|  |  | школа | 1 | 45 | 36 | 80 % |
| 3 | пос. Прибрежный | ДДУ | - | - | - | - |
|  |  | школа | 1 | 140 | 42 | 30 % |
| 4 | с. Ушкатты | ДДУ | - | - | - | - |
|  |  | школа | 1 | 40 | 9 | 22,5 % |
| 5 | пос. Караганда | ДДУ | - | - | - | - |
|  |  | школа | 1 | 45 | 28 | 62,2 % |

Из таблицы следует, что на территории МО Домбаровский поссовет размещено 7 основных общеобразовательных школ.

Преимущества:

- Наличие образовательных учреждений во всех населенных пунктах поссовета;

- Соответствие санитарно-гигиеническим нормам общеобразовательные учреждения;

- Высокий образовательный ценз учителей в общеобразовательных учреждениях МО;

- Участие в реализации национального проекта «Образование», реализация муниципальных целевых программ;

Недостатки:

- Низкий процент загруженности образовательных учреждений;

- Отсутствие детских дошкольных учреждений (дошкольных

Выводы:

Проектом предполагается развитие системы образования с учетом реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Согласно Схемы территориального планирования Домбаровского района предлагается:

- подвергнуть реконструкции или ремонту здание МОУ «Ушкатинская ООШ»  со сроком эксплуатации более 58 лет.

-в целях обеспечения более полного использования имеющихся площадей общеобразовательных учреждений разместить детские дошкольные учреждения на базе существующих школ:

-в пос. Прибрежный (детский сад на 20 мест);

-в с. Ушкатты (детский сад на 10 мест)

-в пос. Караганда (детский сад 10 мест).

Дополнительное образование

Таблица. Сведения об учреждениях дополнительного (внешкольного) образования МО Домбаровский поссовет

| Наименование и местонахождение учреждения | Проектная мощность, мест | Фактически занимается, чел. | Загруженность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский центр «Радуга», пос. Домбаровский, ул. 40 лет Октября, 18 | 100 | 450 | 450 |
| Детско-юношеская спортивная школа, пос. Домбаровский, ул. 40 лет Октября, 20 | 30 | 82 | 273 |
| ФОК, пос. Домбаровский, ул. Осипенко, 16б | 51 | 200 | 392 |
| Музыкальная школа, пос. Домбаровский, ул. Осипенко, 16 | 80 | 79 | 99 |
| Итого: | 261 | 811 | 311 |

Культурно-просветительные учреждения

Сфера культурно-досуговой деятельности является одним из важнейших социальных факторов, определяющих качество жизни населения. Развитие этой сферы обеспечивает не только удовлетворение культурных запросов, но и формирование их – одно из средств уменьшения оттока молодежи.

Потребности в сфере культуры и досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом.

В поселении находятся следующие объекты культуры:

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | Единица измерения | Год ввода/ рекон струкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт | общая площадь/ ед. хранения |  |
| пос. Домбаровский ул. Осипенко, 16 | Центральный Дом культуры | 1 | 456 |  |  | 1976 |
| пос. Домбаровский ул. Осипенко, 16 | Районная библиотека | 1 |  |  |  | 1976 |
| пос. Домбаровский ул. Железнодорожная, 13 | Центральная детская библиотека | 1 |  |  |  |  |
| пос. Прибрежный, ул. Совхозная, д. 9 «А» | Сельский Дом культуры | 1 | 60 | 45 | х | 1964 |
|  | Библиотека | 1 | 5 | 5 | общая площадь – 37,5 кв.м./общий библиотечный фонд - 6861 | 1964 |
|  | Кинотеатр | - | - | - | - | - |
|  | Музей | - | - | - | - | - |
| с. Ушкатты, пер. Ярославский, д. 2 | Сельский клуб | 1 | 30 | 20 | х | 1962 |
|  | Библиотека | - | - | - | - | - |
|  | Кинотеатр | - | - | - | - | - |
|  | Музей | - | - | - | - | - |
| пос. Караганда, ул. Конторская, д. 5 | Сельский клуб | 1 | 60 | 35 | х | 1962 |
|  | Библиотека | 1 | 20 | 12 | общая площадь – 20 кв.м./общий библиотечный фонд - 4751 | 1965 |
|  | Кинотеатр | - | - | - | - | - |
|  | Музей | - | - | - | - | - |

х- нет данных

Преимущества:

- Наличие объектов культуры во всех населенных пунктах муниципального образования;

- Наличие библиотек в МО;

- В поселении проводится множество культурно-массовых мероприятий;

- Большая доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

- Реализация областной целевой программы «Культура Оренбуржья».

Недостатки:

- Большой процент износа библиотечного фонда;

- Небольшой охват населения библиотечным обслуживанием;

- Ветхость объектов культуры;

- Низкая материально-техническая база учреждений культуры;

- Высокий процент износа зданий сельских клубов.

Выводы:

Проектом предполагается развитие объектов культуры с учетом реализации приоритетного национального проекта «Культура Оренбуржья».

Спортивные учреждения

Физическая культура и спорт - это один из видов человеческой деятельности, направленной на физическое совершенствование как населения в целом, так и каждого отдельного человека, деятельности, оказывающей оздоровительное, воспитательное, политическое и социально-экономическое воздействие на общественное развитие человечества.

На территории МО проводятся соревнования, турниры, первенства среди команд коллективов физкультуры и школ района, спортивные мероприятия как районного, так и областного масштаба.

На территории поссовета действуют следующие объекты физической культуры и спорта:

Таблица. Данные по обеспеченности учреждениями физической культуры Домбаровского поссовета

| Наименова ние населенного пункта | Наименова ние объекта | Кол-во | Мощн (мест) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |
| пос. Домбаровский | ДЮСШ | 1 | - |  |
| пос. Домбаровский | ФОК «КОЛОС» | 1 | - |  |
| пос. Домбаровский | Конно-спортивная база | 1 | - |  |
| пос. Прибрежный | спортивный зал | 1 | 40 | х |
| с. Ушкатты | спортивный зал | 1 | 10 | х |
| пос. Караганда | спортивный зал | 1 | 20 | х |

х – нет данных.

На территории муниципального образования проводится активная работа в целях создания условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирования у населения навыков здорового образа жизни.

В поселении проводятся военно-спортивная игра «Зарница», футбольные турниры, чемпионаты и первенства по видам спорта – волейбол, футбол, теннис и другие.

Перспективное строительство объектов физической культуры не планируется, объекты, находящиеся в стадии реконструкции не имеются.

На территории области действует областная целевая программа «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в Оренбургской области на 2011-2015 годы», которая направлена на создание условий, обеспечивающих возможность для жителей области различных возрастных и социальных категорий вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Согласно сведениям администрации МО Домбаровский поссовет на территории пос. Домбаровский планируется построить плавательный бассейн, футбольное поле с тренировочными площадками.

Преимущества:

- В поселении проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования;

- Наличие объектов физической культуры во всех населенных пунктах муниципального образования.

Выводы:

При планируемом росте населения на расчетный срок спортивных учреждений будет недостаточно, поэтому проектом предлагается реконструкция спортивного зала при школе в пос. Прибрежный в рамках реконструкции школы (согласно СТП Домбаровского района).

Согласно Схемы территориального планирования Домбаровского района для развития  сфере физической культуры и спорта предлагается:

- Укрепление и развитие материально-технической базы объектов физической культуры и спорта.

- Формирование у населения, особенно у детей и подростков, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни, повышения уровня образованности в области физической культуры и спорта и здорового образа жизни.

- Организация в каждом населенном пункте общедоступного спортивного ядра.

Учреждения здравоохранения

Работа в системе здравоохранения направлена на сохранение и повышение доступности и качества медицинской помощи населению.

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

Таблица. Медицинские учреждения МО Домбаровский  поссовет

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта, площадь | Кол-во | Мощность (мест) | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |
| пос. Домбаровский, ул.Ленина, 110 | Центральная районная больница | 1 | 151 коек | - | - |
| пос. Домбаровский, ул.Осипенко, 56 | Центральная районная поликлиника | 1 | 185 посещений в смену | - | - |
| пос.Домбаровский, ул.Осипенко, 57 | Противотуберкулезный диспансер | 1 | 50 коек | - | - |
| пос.Домбаровский, ул.Ленинская, 86 | Отделения скорой медицинской помощи | 1 | - | - | - |
| с.Курмансай, пер. Торговый, 8а | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | 4,8 посещений в смену | - | - |
| пос. Прибрежный, ул. Совхозная, д. 9 | ФАП – 35,5 кв.м. | 1 | 4 | 4 | 1987 |
| с. Ушкатты, пер. Ярославский, д. 1 «А» | ФАП – 36,2 кв.м. | 1 | 4 | 4 | 1967 |
| пос. Караганда, ул. Набережная, д. 2 | ФАП – 40,2 кв.м. | 1 | 4 | 4 | 1972 |

Во всех населенных пунктах муниципального образования функционируют ФАП. Процент загруженности объектов здравоохранения составляет 100 %. Помещения ФАП требуют капитального ремонта, степень износа составляет от 60 до 90 %.

Перспективное строительство объектов здравоохранения на территории МО Домбаровский поссовет не планируется.

В муниципальном образовании в полной мере реализуются мероприятия приоритетного национального проекта  “Здоровье” по нескольким разделам:

1. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу первичного звена.

2. В поселении проводится профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ инфицированных.

3. Учреждения здравоохранения проводят иммунизацию населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа.

Преимущества:

- Проводятся работы по улучшению в сфере здравоохранения;

- Наличие объектов здравоохранения во всех населенных пунктах поссовета;

- Реализация национального проекта “Здоровье”, а также областных целевых программ;

- Хорошая укомплектованность медицинским персоналом.

Недостатки:

- Здания ФАПов находятся в неудовлетворительном состоянии;

- Низкая материально-техническая база учреждений здравоохранения;

- Помещения ФАП требует капитального ремонта, степень износа зданий составляет от 60 до 90 %.

Выводы:

Проектом предполагается развитие системы здравоохранения с учетом реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».

Процент загруженности объектов здравоохранения составляет 100 %, при планируемом росте населения на расчетный срок учреждений здравоохранения будет недостаточно.

Согласно Схемы территориального планирования Домбаровского района предлагается:

-подвергнуть реконструкции объекты здравоохранения со сроком эксплуатации более 40 лет: ФАП c. Ушкатты – 45 лет;

-обновление и пополнение материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Генеральным планом предлагается реконструкция действующих учреждений здравоохранения в пос. Прибрежный и в пос. Караганда с целью доведения их мощности до требуемого нормативного значения 23 посещений в день, а также размещение аптеки.

Добровольная пожарная команда

На территории МО Домбаровский поссовет в пос.Домбаровский имеется пожарное депо (часть) на 2 (Две) пожарных автомашины.

В пос. Прибрежный функционирует одна добровольная пожарная дружина. На вооружении объекта находится одна машина (ЗИЛ-130, прицеп с емкостью), количество пожарников - 10 человек, процент загруженности составляет 100 %.

Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № 123-93 от 22 июля 2008 года дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях  не должно превышать  20 минут.

В с. Курмансай необходимо организовать пост пожарной охраны  либо добровольную пожарную дружину с одним пожарным автомобилем.

Кладбища

На территории Домбаровского поссовета расположено 11 кладбищ.

Таблица. Информация по кладбищам в муниципальном образовании Домбаровский поссовет

| № п/п | Местонахождение, адрес | Площадь |
| --- | --- | --- |
| 1. | кладбище в южной части пос. Домбаровский | 1,4 га |
| 2. | кладбище в южной части пос. Домбаровский | 0,7 га |
| 3. | кладбище в северо-восточной части пос. Домбаровский | 2,9 га |
| 4. | кладбище в центральной части пос. Домбаровский | 9,9 га |
| 5. | кладбище в 2 км. юго-восточнее с. Курмансай | 2,8 га |
| 6. | кладбище в юго-западной части с. Курмансай | 1,3 га |
| 7. | кладбище в 400 м. восточнее пос. Караганда | 2,6 га |
| 8. | кладбище в 2 км. восточнее пос. Караганда | 0,5 га |
| 9. | кладбище на окраине с. Ушкатты в юго-восточном направлении | 0,2 га |
| 10. | кладбище на окраине с. Ушкатты в северном направлении | 0,2 га |
| 11. | Кладбище в 4 км. юго-западнее с. Ушкатты | 0,02 га |

Выводы:

Согласно нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области (площадь участка кладбища 0,24 га на 1000 человек населения). Домбаровский поссовет на расчетный срок кладбищами обеспечен.

Свалки ТБО

На территории МО Домбаровский поссовет имеется один полигон ТБО площадью 9 га, с общей проектной производительностью 550 тыс. тонн (земельный участок под строительство полигона ТБО выделен в феврале 2010 г. Постановлением № 117-п от 02.02.2010г.).

Согласно схеме территориального планирования области на территории района предлагается строительство мусоронакопительного пункта.

В Домбаровском поссовете ведется несанкционированное складирование мусора вблизи каждого населенного пункта:

Эксплуатация данных объектов осуществляется с нарушениями санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Выводы:

Генеральным планом предложены следующие мероприятия:

-существующие несанкционированные свалки ТБО в пос. Караганда и пос. Прибрежный необходимо реконструировать в современные полигоны ТБО;

-в с. Ушкатты несанкционированную свалку необходимо ликвидировать и провести мероприятия по рекультивации;

-необходимо строительство нового полигонов ТБО, в соответствии с СП 2.1.7.1038-01«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (с. Ушкатты). В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо организовать санитарно-защитную зону для данного объекта - 500 метров.

Согласно Схемы территориального планирования Оренбургской области, на территории Домбаровского района предлагается строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на проектируемый мусороперерабатывающий завод, который планируется разместить на территории Гайского района (для обслуживания Кувандыкского, Гайского, Кваркенского, Адамовского, Новоорского, Ясненского, Домбаровского районов, а также городов Орск и Новотроицк).

Согласно утвержденной схемы территориального планирования МО Домбаровский район (решение № 11 – 9 от 19 сентября 2012 г.), мусоронакопительный пункт будет расположен на территории МО Домбаровский поссовет. Мусоронакопительный пункт предложено разместить на территории действующей свалки ТБО, которую необходимо переоборудовать, согласно всем санитарно-гигиеническим и экологическим нормам.

Целесообразность внедрения мусоронакопительного пункта, а также системы централизованного сбора и сортировки отходов определяется следующими факторами:

−	снижением на 15 – 20 % в год, а при четкой организации до 25 % потока отходов на полигоны и, следовательно, нагрузки на природную среду;

−	более рациональным использованием пространства полигона за счет упорядоченного размещения в нем компактных прессованных брикетов не утилизируемой части отходов после сортировки;

−	возвращением вторичных материальных ресурсов в сферу производства и потребления с рыночной реализацией вторсырья и компенсации тем самым части бюджетных затрат на создание сортировочного производства.

Скотомогильники

По сведениям ГУ «Домбаровское районное управление ветеринарии» (письмо № 415 от 20.10.2010 г.) на территории МО Домбаровский поссовет имеются четыре действующих скотомогильника, и один скотомогильник, на котором ведутся работы по его консервации. Все скотомогильники представляют собой огороженную территорию, на которой расположены бетонированные ямы. Скотомогильники не в полной мере отвечают ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. ГУ «Домбаровское районное управление ветеринарии» считает необходимым строительство на территории МО Домбаровский поссовет скотомогильника с ямой Беккари, отвечающего ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных 04.12.1995 г. № 13-7-2/469 и зарегистрированных Минюстом России 05 января 1996 г. № 1005.

- Скотомогильник вблизи пос. Домбаровский (действующий).

Площадь – 600 кв.м.

Дата введения в эксплуатацию – 2005 год.

Удаление от ближайшего населенного пункта  – 1 км. от пос. Домбаровский

Направление – запад.

- Скотомогильник вблизи пос. Прибрежный (действующий).

Площадь – 600 кв.м.

Дата введения в эксплуатацию – сентябрь 2004 год.

Удаление от ближайшего населенного пункта  – 1 км. от пос. Прибрежный

Направление – юго-восток.

Описание местности – объект находится на возвышенности, глубина залегания грунтовых вод 9 м., почта глинистая.

Пользователи -  жители пос. Прибрежный, СПК «Профинтерн».

Сведения по падежу скота – нет.

Техническая характеристика – размер ямы 2х3, глубина 3 м., закрыт железобетонными плитами, имеется люк с крышкой.

- Скотомогильник вблизи с. Ушкатты (действующий).

Площадь – 600 кв.м.

Дата введения в эксплуатацию – 2004 год.

Удаление от ближайшего населенного пункта  – 1,5 км. от с. Ушкатты

Направление – юго-запад.

Описание местности – объект находится на возвышенности, почва глинистая, глубина залегания грунтовых вод 10 м.

Пользователи -  жители с. Ушкатты.

Сведения по падежу скота – нет.

Техническая характеристика – размер ямы 2х3, глубина 3 м., закрыт железобетонными плитами, имеется люк с крышкой.

- Скотомогильник в западной части муниципального образования.

Данный объект находится в непосредственной близости от водоохраной зоны. Необходимо строго соблюдать «Ветеринарно-санитарные правила по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов» при эксплуатации этого скотомогильника.

Таким образом, устройства скотомогильников не в полной мере соответствует требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 № КАС06-193).

Выводы:

Необходимо привести существующие скотомогильники в соответствие с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400,с изм., внесенными.

Таблица. Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями обслуживания МО Домбаровский поссовет и ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Проектная мощность/фактическая мощность | Норматив на 1000 чел. | Требуемая мощность | Дефицит (-) на / 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2015 г. - 10000 чел. | Обеспеченность, % | на 2033 г. - 10975 чел. | Обеспеченность, % |  |
| 1 | Учреждения образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 480/597 | 40 | 400 | 120 | 440 | 109 | + |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 2007/1331 | 136 | 1360 | 148 | 1496 | 134 | + |
| 2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 2.1 | Поликлиники/Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) | посещений в день | 202 | 36 | 360 | 56 | 396 | 51 | -194 |
| 2.2 | Больничные учреждения | 1 койка | 151 | 11.62* | 110 | 137 | 121 | 125 | + |
| 2.3 | Отделение скорой помощи | 1 сан. автомобиль | 1 | 0,1 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |
| 3 | Учреждения культуры и искусства |
| 3.1 | Дом Культуры | мест | 456 | 80 | 800 | 57 | 880 | 52 | -424 |
| 3.2 | Клубы или учреждения клубного типа | мест | 150/100 | 300 | 3000 | 5 | 3300 | 4 | -3150 |
| 3.3 | Библиотеки | объект | 2 | 0,1 | 1 | 200 | 1 | 200 | + |
| 4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 4.1 | Спортивные сооружения | площадь пола, м2 | – | 80 | 800 | – | 880 | – |  |
| 4.2 | ДЮСШ/ФОК | мест | 81/282 | – | – | – | – | – | – |

Выводы:

Населенный пункты сельского поселения Домбаровский поссовет обеспечены необходимыми объектами социальной сферы первой необходимости. Исключением является учреждения культуры (клубы) – на прогнозный срок по нормативам требуется еще 374 места в зрительном зале.

Проектное решение

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Планируемое закрепление за поселением статуса крупного поселения и сохранение статуса районного центра предполагает развитие внутрипоселковой социальной функции с целью достижения качества жизни населения, соответствующего нормативам. С учетом проведенного анализа потребности в объектах социальной сферы генеральным планом предлагается перечень объектов капитального строительства местного значения, представленный в таблице.

Таблица - Перечень объектов капитального строительства местного значения на расчетный срок.

| Наименование | Единица измерения | Проектная мощность |
| --- | --- | --- |
| Детский сад в пос. Домбаровский | мест | 140 |
| Школа в пос. Домбаровский | мест | 142 |
| Плавательный бассейн в пос. Домбаровский | посещений | 50 |
| Дом культуры | мест в зрительном зале | 340 |
| Пожарное депо | пожарный автомобиль | 2 |

### 8. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

### 8.1. Современная градостроительная ситуация

Муниципальное образование Домбаровский поссовет – административный центр Домбаровского района Оренбургской области Приволжского федерального округа Российской федерации, расположен на юге восточной части Оренбургской области, в пойме рек Кугутык и Ушкатты.

Домбаровский поссовет состоит из пяти населённых пунктов, находящихся друг от друга на достаточно большом расстоянии. Все населенные пункты расположены в поймах рек.

Планировочная структура всех населённых пунктов линейная и обусловлена поймами рек (размещение вдоль рек). Размещение селитебных и производственных территорий чётко зонировано и носит плановый характер, что позволяет сделать вывод о застройке посёлков на основании градостроительной документации.

Посёлок Домбаровский формируется из нескольких жилых районов, сформировавшихся вокруг железнодорожной станции с учетом ограничений от подземных выработок угля, и разделенных железной дорогой, транзитной региональной автомобильной трассой и руслами рек. Первоначальная территория поселка имеет вытянутую вдоль рек Кугутык – Камсак – с севера на юг – форму (река Камсак образуется в месте слияния реки Кугутык с рекой Ушкатты).

В настоящее время застройка ведется по обоим берегам всех перечисленных рек. Часть улиц имеет сложную конфигурацию, повторяя направление русла реки и склонов.

Посёлок Прибрежный имеет выгодное экономико-географическое положение за счёт близости к районному центру пос. Домбаровский (2,5 км.), близостью к Ушкатинскому водохранилищу и за счёт размещения на автотрассе регионального значения. Планировочная структура посёлка ориентирована с севера на юг. С запада территорию ограничивает река Кугутык, с севера – территории занятые объектами транспортной и инженерной инфраструктуры, с юга и юго-востока – производственными площадками и землями гослесфонда. Жилая застройка посёлка расположена вне санитарно-защитных зон.

Посёлок Караганда расположен к верху по течению от Ушкатинского водохранилища. Территория с севера и востока ограничивается поймами рек Ушкатты и Караганда, с юга - автодорогой регионального значения и площадками бывших животноводческих комплексов, с запада – производственными площадками и полигоном ТБО. 40 % юго-восточной части жилой застройки расположено в санитарно-защитных зонах промпредприятий.

Село Курмансай расположено в северной части Домбаровского поссовета. Населённый пункт состоит из двух коротких улиц параллельных реке. С севера и востока село ограничено реками, с востока – промышленной территории и территорией кладбища.

Село Ушкатты расположено у восточной границы Домбаровского поссовета, у юго-восточной границы Домбаровского района и у границы России с государством Казахстан. Населённый пункт состоит из двух коротких улиц параллельных реке. С севера село ограничивают территории производственных площадок животноводческого комплекса, с юга - река Ушкатты, с юго-запада - санитарно-защитной зоной от скотомогильника. Вся территория с кварталами жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне от предприятий, расположенных севернее.

### 8.2. Концепция территориального развития

Для устойчивого развития необходимо создание комфортных условий для работы и проживания в сельских населённых пунктах.

Первоочередные мероприятия по МО:

1.Реконструкция межпоселковых дорог.

2.Формирование площадок для возможной инвестиционной деятельности.

3.Функциональное зонирование территории по видам использования, с определением границ населённых пунктов, входящих в МО.

Первоочередные мероприятия в населённых пунктах:

1.Обеспечение жилых кварталов населённых пунктов бесперебойным теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением.

3.Благоустройство улично-дорожной сети.

4.Создание условий для образования предприятий различных форм хозяйствования с учётом экономической специфики Домбаровского района с учётом природно-климатических факторов и возможных рынков сбыта продукции - местных, региональных, международных.

5.Воссоздание животноводческих комплексов на базе старых предприятий.

6.Создание условий для привлечения специалистов на постоянное место жительства.

7.Создание стабильной и устойчивой сферы социального и культурного обслуживания.

пос. Домбаровский

На расчетный срок под новое индивидуальное строительство предлагается территория в восточной части пос. Домбаровский площадью 49,2 га. На прогнозный период – территории в северо-восточной части пос. Домбаровский площадью 32 га и в южной части поселка площадью 15,5 га. Всего генеральным планом предлагаются под застройку территории общей площадью 96,7 га.

- Рисунок. Функциональное зонирование пос. Домбаровский

1. Функциональное зонирование территории, с сохранением исторически сложившегося назначения территорий.

Жилая зона расположена преимущественно в западной, восточной и южных частях, общественно-деловая – в центральной части посёлка, производственная - в северной, центральной и юго-западной частях, рекреационная – на территориях прилегающих к реке Ушкатты на юге посёлка.

2. В части размещения объектов местного значения запланировано:

- детский сад на 140 мест;

- школу на 142 места (новое здание школы №1 пос. Домбаровский);

- плавательный бассейн на 50 посещений в день;

- гостиницу на 38 мест;

- футбольное поле с тренировочными площадками.

с. Курмансай - территории под жилищное строительство не предлагаются.

- Рисунок. Функциональное зонирование с. Курмансай

Функциональное зонирование территории, с сохранением исторически сложившегося назначения территорий.

Жилая зона расположена в центральнорй части, производственная - в западной, рекреационная – на территориях прилегающих к реке Ушкатты.

Поселок  Прибрежный

Территориальное развитие возможно за счёт освоения свободных земель к югу от жилой застройки, к излучине реки Кугутык (около 7,5 га) и в северо-восточном направлении (около 3 га). Согласно оптимистическому прогнозу население посёлка к 2033 году может составить 547 человек, что составит прирост в 115 человек. Принимая проектную плотность расселения 20 чел/га к 2033 году потребуется около 6 га земель. В границах сложившейся планировочной структуры так же имеются неосвоенные территории, которые видимо были запроектированы градостроительной документацией прошлых лет.

- Рисунок. Функциональное зонирование поселка Прибрежный

Проектом предлагается:

1.Функциональное зонирование территории, с сохранением исторически сложившегося назначения территорий.

Жилая зона охватывает центральную часть населённого пункта, общественно-деловые зоны расположены в северной и центральной частях. Производственная зона – в юго-восточной части, для размещения объектов не более 4 класса вредности с санитарной защитной зоной не более 100 м. Зона сельскохозяйственного использования запланирована в южной части и будет выполнять функцию резерва для жилищного строительства. Рекреационная зона запланирована на территориях прилегающих к реке Кугутык, в западной части посёлка.

2.В части размещения объектов местного значения запланировано:

-организация детского сада на 20 мест на базе средней образовательной школы.

-реконструкция СДК - эксплуатируется более 48 лет.

-реконструкция библиотеки -  эксплуатируется более 48 лет.

-реконструкция ФАПа.

-организация общедоступного спортивного ядра в рекреационной зоне.

-строительство современных очистных сооружений.

-реконструкция централизованного водоснабжения.

-строительство централизованной канализации.

-создание условий для обеспечения сетевым газом 15 % существующих жилых домов и территорий планируемых к застройке.

-реконструкция покрытий улично-дорожной сети.

-устройство тротуаров.

-создание системы водоотведения поверхностных вод.

поселок Караганда

Территориальное развитие посёлка возможно в пределах существующих кварталов жилой застройки, с предварительным выносом промпредприятий из юго-восточной части или снижения их до 5 класса вредности. На 2033 год  максимальный прирост населения может составить 9 человек.

- Рисунок. Функциональное зонирование поселка Караганда

Проектом предлагается:

1. Функциональное зонирование территории, с сохранением исторически сложившегося назначения территорий.

Жилая зона расположена в северной части, общественно-деловая – в западной, производственная - в южной, рекреационная – на территориях прилегающих к реке Ушкатты.

2. В части размещения объектов местного значения запланировано:

-организация детского сада на 10 мест на базе общеобразовательной школы.

-реконструкция СДК - эксплуатируется более 50 лет.

-реконструкция библиотеки -  эксплуатируется более 47 лет.

-реконструкция ФАПа (41 год эксплуатации).

-СТП Домбаровского района предусматривается строительство единого комплекса «библиотека/клуб» на 60 мест/1,4тыс. ед. хранения.

-организация общедоступного спортивного ядра в рекреационной зоне.

-строительство современных очистных сооружений.

-реконструкция централизованного водоснабжения.

-строительство централизованной канализации.

-создание условий для обеспечения  сетевым газом 20 % существующих жилых домов и территорий планируемых к застройке.

-реконструкция покрытий улично-дорожной сети.

-устройство тротуаров.

-создание системы водоотведения поверхностных вод.

село Ушкатты

Территориальное развитие посёлка возможно в пределах существующих кварталов жилой застройки, с предварительным выносом промпредприятий из северо-западной части или снижения их до 5 класса вредности. На 2033 год максимальный прирост населения может составить 7 человек.

- Рисунок. Функциональное зонирование села Ушкатты

Проектом предлагается:

1.Функциональное зонирование территории, с сохранением исторически сложившегося назначения территорий.

Жилая зона расположена в северной части, общественно-деловая – в западной, производственная - в южной, рекреационная – на территориях прилегающих к реке Ушкатты.

2.В части размещения объектов местного значения запланировано:

-организация детского сада на 10 мест на базе общеобразовательной школы.

-реконструкция СДК - эксплуатируется более 50 лет.

-реконструкция ФАПа (46 год эксплуатации).

-организация общедоступного спортивного ядра в рекреационной зоне.

-строительство современных  локальных очистных сооружений.

-строительство централизованного водоснабжения.

-строительство централизованной канализации.

-газификация села.

-реконструкция покрытий улично-дорожной сети.

-устройство тротуаров.

-создание системы водоотведения поверхностных вод.

### 8.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Функциональное зонирование муниципального образования Домбаровский поссовет представлено зонированием территорий в границах муниципального образования и в границах населённых пунктов.

В границах муниципального образования территория зонирована по следующим видам:

Зона сельскохозяйственного использования;

Зона производственного использования;

Зона специального назначения;

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

Зона рекреационного назначения;

Зона земель лесного фонда.

В границах населённых пунктов определён следующий состав зон:

Жилая зона;

Общественно-деловая зона;

Зона сельскохозяйственного использования;

Зона производственного использования;

Зона специального назначения;

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

Зона рекреационного назначения.

Жилая зона

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.)

К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

Для жителей многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны (в зонах сельскохозяйственного использования); при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- выход на показатель обеспеченности не менее 30 м. кв. общей площади на человека.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Первоочерёдные проектные предложения в области жилищного строительства:

-освоение незастроенных территорий в пределах сложившихся улиц;

-обустройство жилых домов инженерной инфраструктурой;

-ликвидация ветхого, аварийного фонда;

-поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

Основные параметры жилых зон:

Тип застройки – усадебный.

Площадь участка под индивидуальную застройку  - до 20 соток.

Этажность – до 3 этажей.

Плотность населения – 20 человек на 1 га (средний состав семьи 3,5 чел.)

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м.; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м.: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

Общественно-деловая, рекреационная зоны. Развитие системы центров

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения.

Общественно-деловые  зоны  запланированы  в привязке к сложившимся центрам, с учётом размещения в них  расчётного количества основных объектов соцкультбыта.

Параметры застройки общественно-деловых зон:

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в общественно-деловых зонах устанавливаются посредством подготовки проектов планировки территории.

Рекреационные зоны включают в себя парки, скверы, бульвары.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

За границами населенных пунктов к зонам рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников, природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микрозаповедники и другие объекты.

В состав зон рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

На озелененных территориях городских округов и поселений запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций. Все городские леса относятся к первой группе лесов и используются в соответствии с требованиями Лесного кодекса и настоящих нормативов.

Основные параметры рекреационных  зон:

Площадь территории садов и скверов не менее, га:

садов жилых районов ........................................  3

скверов ....................................................  0,5

Производственная зона. Зоны транспортной и инженерной инфраструктур

Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

В состав производственных зон могут включаться:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м., а также железнодорожных подъездных путей;

- иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60 % всей территории промышленной зоны.

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

до  300 м. ................................................. 60

св. 300 до 1000 м. ......................................... 50

"  1000 "  3000 м. ......................................... 40

"  3000 м. ................................................. 20

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м., а при ширине зоны до 100 м. - не менее 20 м.

На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

Зона сельскохозяйственного использования (в границах МО)

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного использования могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

-гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

-хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

-некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

-казачьими обществами;

-опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных учреждений.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель допускается для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Зона сельскохозяйственного использования (в границах населённых пунктов)

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

Зона сельскохозяйственного использования в зоне действия водоохранных зон

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Зона земель лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется лесным законодательством.

Зона земель водного фонда

К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется водным законодательством.

### 9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между населенными пунктами.

Основные приоритеты по развитию транспортной инфраструктуры состоят в приведение сети автомобильных дорог в соответствие с потребностями населения, обеспечение соответствующего технического состояния, пропускной способности, повышение безопасности движения, круглогодичной транспортной доступности до всех населенных пунктов.

Согласно перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области на основании постановления Правительства Оренбургской области от 10.04.2012 г. № 313-п, на территории Домбаровского района общая протяженность сети автомобильных дорог составляет 277,23 км., в том числе с твердым покрытием – 260,31 км., число мостов – 12. Протяженность автомобильных дорог федерального значения – 74,8 км.

Автомобильный транспорт

Муниципальное образование Домбаровский поссовет расположен в юго-восточной части Домбаровского района. Поссовет на северо-северо-востоке граничит с Заринским поссоветом, на востоке-юго-востоке, на юго-юго-западе – с Республикой Казахстан, на северо-западе – с Ясненским районом Оренбургской области.

Автомобильно-дорожная составляющая представлена сетью дорог с капитальным и низшим типом покрытия. Дороги находятся в изношенном состоянии (колейность, просадочность, ямочность, наличие трещин) и не обеспечивают реализацию транспортно-эксплуатационных качеств современных автомобилей, требуют реконструкции с переустройством параметров плана и продольного профиля, усиления дорожной одежды.

Транспортная инфраструктура Домбаровского поссовета представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.

МО Домбаровский поссовет расположен на важных транспортных путях региона.

Домбаровский район и в том числе Домбаровский поссовет имеет пограничное положение.

Внешние транспортные связи МО осуществляются по железной дороге. Связи со смежными районами Оренбургской области осуществляются по автомобильным дорогам: регионального значения, а также разветвленной сетью дорог местного значения.

По территории Домбаровского поссовета проходят значимые автомобильные направления, формирующие главные планировочные оси, важные для экономического развития области: автомобильная дорога регионального значения Орск-Домбаровский-Светлый.

Таблица. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области на основании постановления Правительства Оренбургской области от 10.04.2012 г. № 313-п, проходящих по территории Домбаровского поссовета

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги (далее – а/д) | Всего | В том числе с твердым покрытием | Всего мостов | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 ОП РЗ 53К-1801000 | Орск–Домбаровский–Светлый | 80,80 | 80,80 | 5 | III |
| 53 ОП МЗ 53Н-1102000 | Домбаровский–Курмансай | 10,00 | 10,00 | - | IV |
| 53 ОП МЗ 53Н-1801140 | подъезд к пос. Караганда от а/д Орск–Домбаровский–Светлый | 11,65 | 11,65 | - | IV |
| 53 ОП МЗ 53Н-1801170 | подъезд к пос. Прибрежный от а/д Орск–Домбаровский–Светлый | 5,80 | 5,80 | - | IV |
| 53 ОП МЗ 53Н-1801220 | подъезд к с. Ушкатты от а/д Орск–Домбаровский–Светлый | 21,56 | 21,56 | - | IV |

На дорогах III категории ширина проезжей части - 7,0 м., ширина обочины - 2,5 м., укрепленная полоса обочины а/б - 0,5 м.

На дорогах IV категории ширина проезжей части - 6,0 м., ширина обочины - 2,0 м., укрепленная полоса обочины а/б - 0,5 м.

Самой протяженной автомобильной дорогой является автодорога Орск-Домбаровский-Светлый. Дорога имеет асфальтовое покрытие и полностью удовлетворяет существующие потребности муниципального образования в автомобильном сообщении, низкая интенсивность которого объясняется тем, что главная транспортная артерия Восточного Оренбуржья сформировалась севернее, а сообщение с Республикой Казахстан осуществляется через Орск.

Все дороги поселения находятся в удовлетворительном состоянии.

Ремонт и содержание дорог осуществляется ГУП «Оренбургремдорстрой» Домбаровское ДУ, который имеет свою асфальтобетонную установку, с мощностью выпуска асфальта 30 тонн в час.

Перевозками грузов занимаются сельскохозяйственные, промышленные предприятия и субъекты малого предпринимательства.

Автовокзал, стоянки, гаражные массивы, авторемонтные мастерские, автозаправочные станции на территории муниципального образования  отсутствуют.

На территории поссовета расположено 5 автомобильных и 3 железнодорожных мостов. Мосты находится в удовлетворительном состоянии, их габариты соответствует параметрам проезжей части основной дороги.

На территории Домбаровского поссовета расположено 2 автомобильных и 1 железнодорожный пунктов пропуска.

Экономико-географическое положение Домбаровского поссовета может использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры.

Железнодорожный транспорт

Через территорию поссовета проходит не электрифицированная железная дорога Орск-Рудный клад с ответвлением в направлении ст. Разведка - Горный Лен. Железнодорожное сообщение поссовета имеет выходы на г. Орск, г. Оренбург и г. Ясный. Железнодорожная станция Профинтерн в пос. Домбаровский имеет пассажирский вокзал.

Воздушный транспорт

Воздушные сообщения осуществляются через аэропорт города Орска, для жителей поселения доступность до него составляет 1,5-2 часа.

Проектные предложения:

1.Согласно Схемы территориального планирования Оренбургской области планируется:

-строительство автомобильной дороги в пос. Прибрежный (5,7 км.);

-строительство участка автомобильной дороги регионального значения Орск-Домбаровский-Светлый;

-строительство автомобильно-пропускного пункта с границей Казахстана (Кошенсай).

2.Реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом поселковые дороги всех населенных пунктов МО.

3.Сформировать дорожную сеть в новых жилых районах поссовета с шириной улиц от 20 до 30 метров.

4.В МО предусмотреть зоны транспортной инфраструктуры: разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного хранения транспорта.

### 10. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Территория Домбаровского района полностью расположена в пределах Урало-Тобольского плато. Урало-Тобольское плато относится к верхней ступени равнины Зауралья Уральской горной страны. Зауралье представляет собой мягковолнистую возвышенную равнину с отметками от 300 до 400 метров. Равнина нарушается невысокими холмистыми грядами, развалами каменных глыб и бронированными плоскими каменными плитами, полями.

Рельеф территории муниципального образования холмисто-увалистый, пересечён местами неглубокими оврагами и балками. Абсолютные отметки на территории поселения колеблются в пределах 316-245 м. в южной части МО, 290-250 в центральной части, с дальнейшем понижением в северо-западном направлении до отметки 215 м.

Особых инженерных мероприятий по благоустройству территории не предусматривается, за исключением работ по приведению территории в состояние пригодное для застройки, движения транспорта и организации системы отвода поверхностных вод, которые достигаются с помощью вертикальной планировки.

Водоотвод решается открытым способом по кюветам, сброс талых и дождевых вод производится на пониженные участки рельефа. Можно считать, что ливневая канализация в поселении полностью отсутствует. Это способствует развитию эрозионных процессов, повышению уровня грунтовых вод, загрязнению территории водотоков.

Территория поселения ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов, влияющих на интенсивность притока талых вод и их объём. Реки, расположенные на территории МО с низкими берегами и широкой поймой, заросшей кустарниками вдоль берегов и заливаемой во время весеннего паводка. Русло рек песчаное, извилистое, прерывистое, состоит из цепочки озеровидных плесов, узких быстрин и песчаных мелководий. Внешние границы поймы слабовыражены. Берега рек обрывистые. Характеризуется резко выраженным пиком весеннего половодья. По характеру распределения стока внутри года все реки относятся к типу с ярко выраженным весенним паводком. Слой среднемноголетнего весеннего стока на территории муниципального образования изменяется от 20 мм до 23 мм. Амплитуда колебаний уровня воды в период половодья сильно меняется. Высота подъема уровня составляет 1,5-4,5 м. Озера и пруды на территории поссовета имеют незначительный объем воды. На территории поссовета расположено крупное Ушкаттинское водохранилище. Год заполнения Ушкаттинского водохранилища – 1973. Длина – 4 км. Ширина – 0,6 км. Высота подъема воды при паводке – 2,5 м. Минимальный уровень - 1,5 м. Площадь водного зеркала – 2,8 км2. Полный объем: 10 млн. м3, полезный объем: 9,7 млн. м3. Назначение: водоснабжение, орошение.

В период половодья возможно затопление пойменных территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных полей и угодий. Угрозы населению не представляется. Условия жизнедеятельности населения не нарушаются.

Перечень мероприятий по инженерной защите территории:

1.Организация сбора и отвода поверхностного стока;

2.Очистка поверхностного стока;

3.Берегоукрепление рек;

4.Благоустройство овражных территорий;

5.Частичная или полная засыпка оврагов;

6.Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

-складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и прочих отходов, ядохимикатов.

Рекультивируемые, восстановленные территории возможно озеленять.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для  обоснования  планировочных  решений  и  подлежит  уточнению  на  последующих стадиях проектирования.

### 11. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Территория Домбаровского поссовета расположена в климатическом районе III-A. Климат резко-континентальный, засушливый. Основные черты климата - зима холодная, малоснежная, лето жаркое с частыми суховеями, быстрый переход от зимы к лету, короткий весенний период, недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в течение весенне-летнего сезона.

Территорию Домбаровского поссовета покрывают типчаково-ковыльные степи. На низкотравных и разреженных типчаково-ковыльных степях преобладают ковыль Лессинга, ковыль Залесского, овсяница волжская (типчак). Разнотравье очень бедное. В нём выделяются сухолюбивые грудница шерстистая, полынь Лерха, коровяк фиолетовый, шалфей степной, вероника простёртая, гвоздика Андражиевского. Количество видов растений на гектар для типчаково-ковыльных степей около 20.

Широко развитые на территории холмы с высокой каменистостью заняты каменистыми степями, которые заметно отличаются от равнинных степей. Слабый слой почвы на каменистых вершинах и склонах сильно нагревается и иссушается. Число видов растений на 1 га каменистых степей – 15-40. Наиболее широко распространены горноколосник колючий, василёк русский, вероника колосистая, астрагалы.

На засоленных почвах развиты солонцовые степи. Для солонцовой степи характерны: камфорсома молнолийская, полынь Лерха.

Древесная растительность как таковая отсутствует, за исключением небольших участков по днищам балок и оврагов, пойм рек.

Общая площадь земель гослесфонда составляет 1942 га (1,7 % земель муниципального образования). Леса приурочены, в основном, дерново-луговым почвам и довольно разнообразны по составу: встречаются осина ломкая, тополь серебристый, береза бородавчатая, ива.

По склонам долин, балок и оврагов, иногда на водоразделах встречаются небольшие пятна зарослей степных кустарников, в основном, чилиги, таволги, бобовника миндалевидного, спиреи, ракитника.

В муниципальном образовании Домбаровский поссовет имеются зеленые насаждения на участках школ. Основной зеленью можно считать фруктовые сады индивидуальных застроек.

В озеленение улиц заинтересованы местные жители, которые выращивают цветы около своих дворов.

Проектное решение

Проектируемая система озелененных территорий решается в соответствии с архитектурно-планировочным решением муниципального образования Домбаровский поссовет, наличием свободных территорий в сложившейся застройке с учетом существующих озелененных территорий и в новых планировочных массивах.

Проектом предлагается создать непрерывную систему озеленения поселения, имеющее важное значение в формировании архитектурного облика, способствует улучшению микроклимата, очищает воздух от пыли, помогает в борьбе с шумами.

Количество зеленых насаждений и их размещение в пределах жилого района являются одним из основных показателей  благоустроенности, так как они обеспечивают комфортные условия для жизни населения и оздоровления окружающей среды. Соответственно своему назначению зеленые насаждения должны отвечать санитарно-гигиеническим задачам и  отличаться высокой декоративностью. По функциональному использованию зеленые насаждения подразделяются на три группы:

-насаждения общего пользования (скверы, уличные посадки, зона отдыха);

-насаждения ограниченного пользования (зеленые насаждения  на участках детских учреждений, культурно-бытовых и коммунальных зданий, на приусадебных участках жителей);

-насаждения специального назначения (в санитарно-защитной и ветрозащитной зонах).

Основу системы составят озелененные территории общего пользования. Озеленение улиц проектируется в виде зеленых полос между проезжей частью и тротуарами.

Увеличение площади озелененных территорий общего пользования достигается в основном из-за включения в земли населённых пунктов поймы рек, организацией новых объектов общего пользования на свободных территориях и на базе существующих насаждений.  Все существующие зеленые устройства сохраняются, дополнительно благоустраиваются.

Систему озелененных территорий общего пользования дополнят озелененные территории ограниченного пользования: зеленые насаждения на территориях дошкольных и образовательных учреждений, стадионов, насаждения на участках индивидуального жилого фонда.                     Озелененные территории ограниченного пользования будут играть не менее важную роль для отдыха жителей и оздоровления окружающей среды, чем озелененные территории общего пользования.

Озеленение производственных, коммунально-складских, общественных территорий следует принимать в соответствии с требованиями, установленными Нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области.

### 12. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

Для оценки потребности МО Домбаровский поссовет в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства села принимаем к рассмотрению численность населения поссовета: к 2033 году – 10975 чел.

### 12.1. Водоснабжение

Существующее положение

Все населенные пункты Домбаровского поссовета кроме с. Курмансай имеют централизованную систему водоснабжения.

Село Курмансай не имеет централизованного водоснабжения. Имеется одна артезианская скважина, которая обеспечивает нужды школы. В жилой застройке имеются индивидуальные колодцы и скважины.

Противопожарный водопровод должен предусматриваться в городских округах и поселениях и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исходя из характера застройки и проектной численности населения.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Наиболее актуальными в настоящее время являются проблемы:

- ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин;

- не проводится производственный лабораторный контроль качества питьевой воды;

- отсутствие наличия пакета документов, характеризующих водопроводов (схема водопровода, паспорта на скважины, проект ЗСО, журнал регистрации аварий).

Проектные предложения

Мощность системы водоснабжения, учитывая ее неполную загрузку, покроет дополнительно потребность в воде во вновь проектируемой застройке в расчетный период.

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- провести инженерные изыскания на воду, проектирование и строительство водозаборов и водопроводных сетей в населенных пуктах;

- выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения;

- проведение планово - профилактических работ по замене водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- в селе Курмансай необходимо провести проектирование и строительство централизованной системы водоснабжения.

### 12.2. Водоотведение

Существующее положение

Центральная канализация в МО Домбаровский поссовет имеется там, где расположены общественно-деловые зоны и зоны средне этажной жилой застройки.

Система канализации пос. Домбаровский смешанная, стоки от зданий собираются в самотечные коллекторы, затем с помощью канализационной станции (КНС) перекачиваются на поля фильтрации. Поля фильтрации расположены в 1 км севернее пос. Домбаровский. Установленная производственная мощность КНС – 1,2 тыс. м3/сутки.

Протяженность главных коллекторов – 4 км, уличной канализационной сети – 6,8 км. Согласно отчету ООО ЖКХ «Домбаровское» пропущено сточных вод 90,0 тыс. м3, в том числе от населения 82,7 тыс. м3, от бюджетно-финансируемых организаций 7,3 тыс. м3.

Строительство сетей, КНС осуществлялось в период с 1963 г. по 1986 г., износ комплекса составляет 100 %, загруженность – 65 %. Центральной канализацией охвачено 38 % жилой застройки.

Строительство новых очистных сооружений начато в 1995г. и настоящее время строительство заморожено.

В селе Курмансай необходимо провести проектирование и строительство сетей канализации с блочными локальными очистными сооружениями.

Проектное предложение

Существующая система канализации требует реконструкции и дальнейшего развития в существующей жилой застройке.

В новой жилой застройке необходимо выполнить изыскания, проектирование и строительство сетей канализации с подключением к существующим сетям.

Необходимо закончить строительство новых очистных сооружений, постоянно проводить ремонт реконструкцию и модернизацию действующего оборудования КНС, сетей с целью увеличения эффективности работы оборудования и повышения качества стоков.

### 12.3. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение населенных пунктов Домбаровского поссовета осуществляется на базе природного газа, через автоматическую газовую распределительную станцию (АГРС) «Голубой Факел» по межпоселковым газопроводам до ГРП.

Схема распределительных газовых сетей – двухступенчатая: высокого давления 12 кг/ см2 от АГРС до ГРП и низкого давления 0,0003 МПа, от ШРП до потребителя.

Протяженность газовых сетей составляет: 204,05 км, в том числе:

Всего на территории поссовета установлено 2 ГРП, 33 ШРП, 5 ГРУ. Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ШРП, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии. Загруженность оборудования составляет 60 %.

Схемы газоснабжения населенных пунктов решены исходя из максимума возможного использования существующей системы газопроводов и ранее выполненных проектов газоснабжения населенных пунктов. Максимальное давление газа в межпоселковых газопроводах на выходе из АГРС принято 1,2 МПа (изб.), фактическое 0,9 МПа.

Проектное предложение

Газоснабжение проектируемых кварталов и существующих жилых домов, использующих сжиженный газ, предлагается предусмотреть от  существующих межпоселковых газопроводов с учетом строительства новых ГРП и сетей.

На перспективу расход газа учитывается из расчета:

- на коммунально-бытовые нужды 200 м3/год на одного жителя;

- на отопление малоэтажной застройки – 8,5 м3на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

Дополнительный расход газа для новой жилой застройки будет составлять в расчетный срок – 653035 м3 газа в год.

Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.

### 12.4. Теплоснабжение

Существующее положение

В селе Ушкатты и пос. Прибрежный установлены блочные котельные. Располагаются котельные в центре населенных пунктов и обслуживают, в основном, общественно-деловые зоны. Жилые дома, не подключенные к центральному теплоснабжению, отапливаются от АОГВ или печей на твердом топливе.

Проектные предложения

Теплоснабжение предполагается децентрализованным. Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных тепловых генераторов,   использующих в качестве топлива природный газ. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения потерь тепла.

Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

### 12.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение МО Домбаровский поссовет осуществляется от   подстанции 35/10 кВ «Ащебутакская» по линиям электропередач 10 кВ до трансформаторных подстанций (ТП 10/0,4 кВ). Мощность источника электроснабжения 41 МВт. В муниципальном образовании имеется 15 ТП общей установленной мощностью 2161 кВА.  Потребление электрической энергии в МО составляет - 1,608 млн. кВт ч/год, в том числе: на производственные нужды – 0,607, коммунально-бытовые нужды – 1,01.  Загруженность ТП составляет 50 – 60 %. Протяженность линий электропередач 10473 м.

Согласно программе «Светлая область» в населенных пунктах: поселок Прибрежный, село Ушкатты и поселок Караганда будет восстановлено уличное освещение.

Общий износ электрических сетей 60 %. Все источники электроснабжения и линии электропередачи имеют проектные охранные зоны.

Домбаровский поссовет обслуживает производственное отделение «Центральные электрические сети филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ» - «ОРЕНБУРГЭНЕРГО» - Домбаровский РЭС.

Проектные предложения

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период для новой жилой застройки, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит -124450 кВт час/год.  Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, предприятий, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

### 12.6. Средства связи

Существующее положение

Домбаровский поссовет телефонизирован. Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры поссовета. Она обеспечивает потребность органов государственной власти и управления, безопасности и правопорядка, хозяйственных субъектов и физических лиц в услугах почтовой связи, телефонной передачи данных. Линии связи в основном воздушные. Используется также волоконно-оптический кабель и кабель с медными жилами. По прогнозу социально-экономического развития, наличие квартирных телефонных аппаратов в сети общего пользования изменится незначительно. Это связано с динамичным развитием сотовой связи. Сотовая связь представлена компаниями: «Билайн», «Мегафон», «МТС». На территории поссовета устойчиво принимают 4 программы центрального телевидения.

Проектные предложения

Для развития связи необходимы следующие мероприятия:

-перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

-расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

-строительство АТС в новых жилых районах и населенных пунктах, не имеющих выхода в телефонную сеть связи общего пользования;

-строительство телефонных сетей вести по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатации сетей;

-развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet;

-дальнейшее развитие ТВ вещания связано с переводом аналогового вещания на цифровое вещание. В перспективе (до 2015 г.) планируется на ТВ станциях установка 2-3 цифровых передатчиков, каждый из которых осуществляет передачу 6-8 ТВ программ и 2-4 программ звукового вещания.  Один передатчик будет обеспечивать трансляцию обязательного блока программ, включающего общефедеральные программы:  «Первый канал», «Россия», «Культура», НТВ, и программ радиовещания «Радио России», «Маяк» на бесплатной основе.

### 13. ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, а также с учетом материалов Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Оренбургской области в 2012 году» и Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Домбаровском районе Оренбургской области в 2012 году».

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития МО Домбаровский поссовет необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии. Проектом генерального плана предусмотрены природоохранные мероприятия для защиты атмосферного воздуха, водных объектов, почв и т.д.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории МО Домбаровский поссовет устанавливаются водоохранные зоны, зоны санитарной охраны объектов питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны.

Атмосферный воздух

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания человека. Загрязнение воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов.

На территории Домбаровского поссовета основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: сельскохозяйственные предприятия и прилегающие к ним объекты, местные котельные, свалки ТБО, автотранспорт, почва в летний период и др.

За 2012 год в районе исследовано 79 проб атмосферного воздуха (2011 г. – 46), из них с превышением ПДК вредных веществ – 0 (2011 г. – 0). Из них исследовано по следующим показателям:

- взвешенные вещества – 11 проб, нестандартных – 0;

- сера диоксид – 4 пробы, нестандартных – 0;

- углерод оксид – 5 проб, нестандартных – 0;

- окислы азота – 5,  нестандартных – 0;

- формальдегид – 4, нестандартных – 0;

- бензпирен – 4, нестандартных – 0;

- углеводороды – 10, нестандартных – 0;

- ароматические – 6, нестандартных – 0;

- тяжелые металлы – 36, нестандартных – 0;

В настоящее время строительство промышленных предприятий не ведется. Реконструкция и перепрофилирование не проводились.

На качество атмосферного воздуха кроме стационарных источников, также влияют и передвижные (транспорт).

Положение усугубляется в связи с ежегодным существенным увеличением количества автомобильного транспорта. Автомобильный транспорт, как источник загрязнения воздушной среды, имеет приоритетное значение: он максимально приближен к человеку, выбросы осуществляются в приземном слое не только в непосредственной близости, но и внутри селитебных зон, внутри дворовых территорий поссовета.

Выбросы отработанных газов автомобилей представляют собой сложную смесь, в состав которой входят около 200 компонентов. Среди них основную часть составляют: оксид углерода, диоксид серы, углеводороды (летучие органические соединения), оксиды азота, сажа, формальдегид, соединения свинца, бенз(а)пирен.

По снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта проводятся следующие мероприятия:

- использование неэтилированного бензина на авто заправках;

- выход автомашин на линию контролируется работниками транспортной инспекцией  ГИБДД;

- регулярное проведение технического осмотра автотранспортных средств.

В целом по Домбаровскому району и в частности по данному поссовету качество атмосферного воздуха за последние 3 года остается стабильным, превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено.

Санитарно-защитные зоны

Согласно ФЗ от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об охране атмосферного воздуха" в целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны организаций. Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для предприятий Домбаровского поссовета установлены санитарно-защитные зоны, предназначенные для создания барьера между территорией предприятия или объектов (группы предприятий) и территорией жилой застройки.

Таблица. Размеры СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду Домбаровского поссовета

| № п/п | Объект | Класс опасности | Размер СЗЗ (м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Домбаровский |
| 1.1 | Скотомогильник | I | 1000 |
| 1.2 | Полигон ТБО | II | 500 |
| 1.3 | Нефтебаза | II | 500 |
| 1.4 | Горно-обогатительный комбинат | II | 500 |
| 1.5 | СТО | III | 300 |
| 1.6 | Автобаза | III | 300 |
| 1.7 | АЗС | IV | 100 |
| 1.8 | Мельница | IV | 100 |
| 1.9 | ХПП | IV | 100 |
| 1.10 | Поля фильтрации | IV | 100 |
| 1.11 | Кладбище (3) | V | 50 |
| 2. с. Курмансай |
| 2.1 | Кладбище | V | 50 |
| 3. пос. Прибрежный |
| 3.1 | Скотомогильник | I | 1000 |
| 3.2 | Свалка ТБО | II | 500 |
| 3.3 | Ферма овцеводческая (на 1200 голов) | III | 300 |
| 3.4 | Ферма КРС (500 голов) | III | 300 |
| 3.5 | Свиноферма (до 100 голов) | IV | 100 |
| 3.6 | Зерносклад | V | 50 |
| 4. пос. Караганда |
| 4.1 | Свалка ТБО | II | 500 |
| 4.2 | МТМ | III | 300 |
| 4.3 | Ферма овцеводческая (на 1200 голов) | III | 300 |
| 4.4 | Механический ток | IV | 100 |
| 4.5 | Сеносклад | V | 50 |
| 4.6 | Кладбище | V | 50 |
| 5. с. Ушкатты |
| 5.1 | Скотомогильник | I | 1000 |
| 5.2 | Свалка ТБО | II | 500 |
| 5.3 | МТМ | III | 300 |
| 5.4 | Ферма овцеводческая (на 1200 голов) | III | 300 |
| 5.5 | Механический ток | IV | 100 |
| 5.6 | Кладбище (2) | V | 50 |

На территории МО Домбаровский поссовет выявлены случаи несоответствия установленным правилам и нормам. Ряд предприятий и объектов, оказывающих негативное воздействие на среду обитания и здоровье человека, расположены в непосредственной близости к жилым зонам, что приводит к нарушению   п. 5.1. "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", в котором говорится, что в СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, и статьи 42 Конституции Российской Федерации, согласно которой граждане России имеют право на благоприятную окружающую среду.

Таким образом, в целях создания благоприятной ситуации для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, в СЗЗ которых расположены жилые здания, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- пос. Домбаровский: перебазировать объекты АБЗ, СПК «Профинтерн», СПК «Агро»; разработать проекты сокращения СЗЗ Нефтебаза, Дорожное управление, ООО «Уральская Нива», ООО «Уралстальконструкция», Скотомогильник (на севере); перепрофилирование объектов «Жилые дома, находящиеся в СЗЗ, в коммунально-складские объекты», «Детский сад, находящийся в СЗЗ, в объект коммунально-складского назначения»; консервация объекта Скотомогильник (на западе).

- пос. Караганда: МТМ, СЗЗ от которых накрывает жилую застройку необходимо перебазировать (территориальные ресурсы определены генеральным планом);

- с. Ушкатты: свалку ТБО необходимо закрыть, территорию рекультивировать, МТМ необходимо перебазировать (территориальные ресурсы определены генеральным планом).

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В соответствии с требованиями федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должны разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих производств включают технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций.

Технологические мероприятия включают:

- использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях для получения той же продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более "чистого" вида топлива;

- применение рециркуляции дымовых газов;

- внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должны быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года № 847.

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий, природопользователи, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны уменьшить выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Рекомендуется максимально озеленять СЗЗ с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60 % площади; для предприятий II и III класса - не менее 50 %; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м. и более - не менее 40 % ее территории (СНиП 2.07.01-89*).

Необходима разработка проектов ПДВ на всех предприятиях данного поссовета, а также разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ). Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии со статьей 45 ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию автомобильных транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы допустимых выбросов веществ, а также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Экологические требования к автотранспорту, в первую очередь, включают его соответствие или несоответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферу, установленных соответствующими стандартами. Транспортные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов.

Положение «Об ограничении, приостановлении или прекращении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года N 847 гласит: если в ходе регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие осуществляемых ими выбросов техническим нормативам установлено превышение технических нормативов, эксплуатация указанных средств запрещается в соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха".

В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами автотранспорта для заправки автомобилей следует использовать неэтилированный бензин, сжиженный газ.

Качество поверхностных и питьевых вод

Поверхностные воды

В Домбаровском поссовете водные объекты для водопользования населения, используемые в качестве хозяйственно-питьевого водоснабжения (1 категории), отсутствуют.

Реки Домбаровского поссовета относятся ко 2 категории и используется для культурно-бытовых целей населения, рекреации (подробно водные объекты рассмотрены в разделе «Гидрография»).

В 2012 году пробы воды исследовались по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на базе лабораторий Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

Санитарно-гигиенической лабораторией отделения Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в Домбаровском районе в 2012 г. исследовано 31 проба воды по санитарно-химическим показателям (в 2011 г. – 25 проб). В 2012 году пробы, не отвечающие по санитарно-химическим показателям – 0. Исследования проб воды водоемов проводились по 18 показателям.

По микробиологическим исследованиям в 2012 г. исследовано 84 проб воды (в 2011 г. – 41 проба), из них не соответствующих проб в 2012 г. – 0 (2011 г. – 0).

По паразитологическим исследованиям в 2012 г. исследовано 16 проб (в 2011 г. исследовано 17 проб).

На содержание радионуклидов –  в 2012 г. исследовано 3 пробы (в 2011 г. исследовано 4 пробы).

Исследовано проб на форму ООО (холеру) - 36, все пробы соответствуют нормативной документации (в 2011 г. было отобрано 36 проб).

Основными источниками загрязнения открытых водоемов в местах водопользования населения продолжают оставаться жилищно-коммунальные объекты, личные подворья, животноводческие фермы, несанкционированные свалки, использование открытых водоемов для отдыха и в качестве рекреационных зон.

Данные реки, используемые в целях купания населения Домбаровского района, остаются бесхозными. Рекреации, как места отдыха являются стихийными.

На данной территории нет специально обустроенных пляжей, не определены их балансодержатели. Ни один существующий пляж не отвечает гигиеническим требованиям. Пляжи не обустроены, не оборудованы места для парковки автомобилей отдыхающих. Не решен вопрос обеспечения отдыхающих питьевой водой, а также не установлены туалеты с водонепроницаемыми выгребами, контейнеры для мусора. Санитарное состояние водоемов зависит от санитарного состояния берегов рек.

Из-за отсутствия в населенных пунктах систем ливневой канализации с очистными сооружениями талые и ливневые воды с полей и животноводческих объектов по рельефу местности попадают в водоемы, загрязняя их.

В населенных пунктах Домбаровского поссовета жилые застройки находятся в водоохраной зоне, здания не оборудованы системами водоотведения. Очистные сооружения отсутствуют.

Хозяйственно-питьевые воды

Одна из ведущих проблем Домбаровского поссовета и Домбаровского района в целом - обеспечение населения питьевой водой отвечающей санитарным нормам (СанПиН 2.1.4.559-96).

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в области обеспечения населения доброкачественной питьевой водой остается неблагоприятной.

На территории поссовета расположены следующие водозаборы:

- Ушкаттинский водозабор находится в ведении МУП ЖКХ;

- Водозабор, расположенный на территории пос. Караганда, находится в ведении СПК «Профинтерн»;

- Водозабор, расположенный на территории с. Ушкатты, передан на баланс администрации МО Домбаровский поссовет.

Ни один из водопроводов не имеет проекта зон санитарной охраны.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:

- отсутствие зон санитарной охраны водоисточников;

- изношенностью водозаборных сооружений и разводящих сетей;

- несвоевременным проведением планово-профилактических ремонтов и устранением аварий на водопроводах;

- отсутствием дезинфекции водопроводных сооружений (скважин, резервуаров, водонапорных башен, водопроводной сети) после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ;

- отсутствием лицензированных организаций по ремонту и эксплуатации водопроводных сетей на селе.

Нестандартных проб в 2012 году – 0 (в 2011 году – 1,  в 2010 г. - 0, 2009 г. - 0,  2008 г. – 3 (0,6 %).

Таблица. Удельный вес проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, за 2008-2012 годы по Домбаровскому району

| Водозаборы | Доля проб питьевой воды централизованного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) |
| --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Коммунальный водопровод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственный водопровод | 0,6 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |

Количество проб питьевой воды, исследованных на микробиологические показатели из распределительной сети составило – 224 (в 2011 г. - 269, в 2010 г. – 283). Процент нестандартных проб питьевой воды в 2012 г. по исследуемым микробиологическим показателям составляет – 0 % (2011 г. – 3 пробы (1,1 %); 2010 г. – 2 пробы (0,4 %).

Таблица. Удельный вес проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, за 2008-2012 годы по Домбаровскому району

| Водозаборы | Доля проб питьевой воды централизованного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) |
| --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Коммунальный водопровод | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0 |
| Ведомственный водопровод | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Особый контроль за качеством питьевой воды до поступления ее в разводящую сеть осуществляется из скважин.

Из скважин в 2012 г. отобрано и исследовано 54 проб (2011 – 38) по санитарно-химическим показателям, в 2010 г. – 20 проб, не соответствующих проб в 2012 г. – 0,  в 2011 г. - 1 (2010-2009  г.г. – 0), в 2008 г.  – 3 пробы (7,3 %), в 2007 г. – 8 (14 %).

По микробиологическим показателям из скважин исследовано в 2012 году - 48  в 201 1 г. - 22 проб, в 2010 г. – 28 проб, в 2009 г. 70 проб, в 2008 г. – 37, в 2007 г. – 69 проб, их них процент нестандартных проб в 2010 – 2012 гг. составил 0 %, в 2008 г.- 2,7 %, в 2007 г. – 0 %.

В Домбаровском районе действует программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Домбаровского района». В соответствии с данной программой предусмотрено финансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на реконструкцию внутрипоселковых водопроводов, а также на обеспечение централизованного водоснабжения в населенных пунктах, где оно отсутствует.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74–ФЗ установлены водоохранные зоны для рек и ручьев МО Домбаровский поссовет в размере 100 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1)  использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях защиты водоемов и водотоков от загрязнения рекомендуется строго соблюдать перечисленные требования.

Для предотвращения сброса загрязненных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы необходимо организовать единую централизованную канализацию с отводом сточных вод на очистные сооружения. Схема канализации должна определяться рельефом местности, местоположением канализуемых объектов.

Жилые здания, расположенные в водоохраной зоне должны быть канализированы в первую очередь. Необходимо предусмотреть полную биологическую очистку.

Проектом предлагается строительство блочных ЛОС, которые могут применяться как для отдельного жилого дома, так и на небольшие населенные пункты. Производительность таких систем от 10 м3/сут  до 10 000 м3/сут, преимущества:

- простая и надежная эксплуатация;

- компактность: малые габариты и модульное исполнение;

- минимальные затраты на проектирование, строительство и монтаж сооружений;

- низкое энергопотребление и эксплуатационные затраты;

- высокое качество изделия за счёт изготовления в заводских условиях;

- всё технологическое оборудование размещено внутри модулей;

- максимальное сокращение сроков монтажа оборудования;

- быстрый ввод в эксплуатацию;

- возможность к расширению;

- эстетичный внешний вид;

- возможность эксплуатации в различных климатических условиях;

- сейсмостойкость;

- долговечность;

- СЗЗ таких сооружений 15-30 м.

Также рекомендуется организовать поверхностный сток, систему дождевой канализации с очисткой первой (наиболее загрязненной) партии ливневых вод на локальных очистных сооружениях ливневой канализации.

В свою очередь, производственные стоки при необходимости перед сбросом в общую канализацию должны подвергаться предварительной очистке с доведением содержания вредных веществ до предельно допустимых концентраций.

В целях рационального использования и охраны поверхностных вод предприятия-водопользователи должны обеспечить:

- экономное и рациональное использование водных ресурсов;

- наличие лицензии и договора на пользование водным объектом и соблюдение их условий;

- предотвращение и устранение загрязнения поверхностных вод;

- содержание в исправном состоянии очистных, гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;

- наличие контрольно-измерительной аппаратуры по определению качества забираемой и сбрасываемой в водный объект воды и соблюдение сроков ее государственной аттестации;

- организацию учета забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами;

- соблюдение установленных лимитов забора воды и сброса сточных вод;

- разработку инженерных мероприятий по предотвращению аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, по обеспечению экологически безопасной эксплуатации водозаборных сооружений и водных объектов;

- соблюдение установленного режима использования водоохранных зон;

- разработку плана мероприятий на случай возможного экстремального загрязнения водного объекта.

Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя поверхностные воды, почву и подземные горизонты. Население нечистоты сбрасывает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в специально отведенные места.

Проектом предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг водозаборных скважин и станции II подъема питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м.; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и водоводов запрещается:

а)применение удобрений и ядохимикатов;

б)размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Наличие выгребных ям, не соответствующих санитарным нормам на территориях личных подворий, сильно сказывается на качестве воды. Ямы необходимо оборудовать в соответствии с санитарными нормами, ямы должны быть непроницаемыми.

С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для всех водозаборных скважин (в т.ч. и личных) необходимо:

- разработать проекты организации зон санитарной охраны с определением границ составляющих ее поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

- реконструировать изношенные водозаборные сооружения и разводящие сети;

- своевременно проводить планово-профилактические ремонты и устранение аварий на водопроводах;

- дезинфецировать водопроводные сооружения (скважины, резервуары, водонапорные башни, водопроводные сети) после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ.

Источники загрязнения почв

Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном всех трофических цепей, загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, продуктов питания растительного происхождения и кормов животных и тем самым влиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом. Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия проживания и здоровье населения, так как является накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

Главными источниками загрязнения являются:

- Жилые дома и бытовые предприятия (бытовой мусор, пищевые отходы, фекалии, строительный мусор, отходы отопительных систем, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода и др.).

- Сельское хозяйство. Удобрения, ядохимикаты, применяемые в сельском и лесном хозяйстве для защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. Загрязнение почв и нарушение нормального круговорота веществ происходит в результате недозированного применения минеральных удобрений и пестицидов. Вместе с навозом в почву нередко попадают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и другие вредные организмы, которые через продукты питания попадают в организм человека.

- Транспорт. При работе двигателей внутреннего сгорания интенсивно выделяются оксиды азота, свинец, углеводороды и другие вещества, оседающие на поверхности почвы или поглощаемые растениями.

В 2012 году отобрано и исследовано проб почвы на санитарно–химические показатели – 48 проб (из них в ЗСО источников водоснабжения 2 пробы, 25 на территории детских учреждений), в 2011 г – 20. Из них не соответствуют гигиеническим нормативам в 2012 году – 2 (селитебная зона) по содержанию тяжелых металлов (в 2011 г.- 2 пробы).

На микробиологические показатели исследовано в 2012 г. 25 проб, в 2011 г. – 43 пробы, в 2010 г. – 10 проб, в 2009 г. – 64 пробы, из них не соответствуют гигиеническим нормативам в 2009-2012 гг. – 0.

В 2012 г. исследовано проб почвы по паразитологическим показателям – 33 проб (из них на территории детских учреждений – 15), в 2011 г. – 44, в 2010 г. – 16, в 2009 г. - 17 проб. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

В 2012 году исследовались пробы почвы на наличие радиоактивных веществ – всего 30, из них 28 в селитебной зоне, 17 проб на территории детских учреждений, 2 проба в ЗСО источников водоснабжения. В 2011 году – всего исследовано 15 проб на наличие радиоактивных веществ.

Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки являются увеличение количества ТБО, несовершенство системы очистки населенных мест, отсутствие централизованной системы канализации, возникновение несанкционированных свалок, плохое санитарное состояние полигонов ТБО и скотомогильников.

Несвоевременная очистка выгребных ям приводит к загрязнению почвы и возможному загрязнению грунтовых вод. Накопление мусора на территории населенных пунктов способствует гнездованию и размножению грызунов, которые являются переносчиками ГЛПС.

На территории Домбаровского поссовета очистные сооружения отсутствуют, загрязненные сточные воды сбрасываются на рельеф, другими словами непосредственному загрязнению подвергаются почвы.

Мероприятия по охране почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.  Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Необходимо осуществить следующие мероприятия по восстановлению и охране почв:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- реконструкция скотомогильников в соответствии с «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»;

- рекультивация территории ликвидируемых свалок;

- необходимо строительство нового полигонов ТБО, в соответствии с СП 2.1.7.1038-01«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (с. Ушкатты);

- свалки ТБО в пос. Прибрежный и пос. Караганда реконструировать в современные полигоны ТБО в соответствии с законодательством;

- жижу, навоз и другие продукты от деятельности КФХ необходимо собирать в жижесборники  и навозохранилища для использования в дальнейшем на полях в качестве удобрений.

Санитарная очистка

На территории Домбаровского поссовета одним из важнейших вопросов является проблема санитарной очистки населенных мест и утилизации ТБО. В Домбаровском поссовете располагаются 3 несанкционированные свалки.

Эксплуатация данных объектов осуществляется с нарушениями санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Основными нарушениями эксплуатации свалок ТБО являются:

- отсутствие подъездных дорог с твердым покрытием, ограждений, дезинфицирующих ванн, спецтехники и достаточного освещения;

- складирование отходов проводится без изоляционных слоев или с нерегулярными уплотнениями и промежуточной изоляции;

- отсутствие мониторинга за качеством подземных, поверхностных вод, почвы, атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны в местах размещения полигонов;

- отсутствие количественного и качественного учета принимаемых отходов.

Промышленные отходы складируются на поселковых свалках. Вышедшая из строя резина (баллоны и т.д.) складируется в специальные помещения и в дальнейшем сдается на переработку в г. Орск.

Ртутьсодержащие отходы (лампы и приборы с ртутным заполнением) с организаций и предприятий собираются в специальном помещении и по договору отправляются в г. Орск «Эцезис», г. Оренбург ООО «Электро-Пром Комплект», ИП Морозова Ольга Николаевна (ЕГРИП № 304563807800103, Лицензия № ОП-49-001836 (56), выдана Приуральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) на утилизацию.

Биологические отходы вывозятся в скотомогильники.

Таблица. Скотомогильники, расположенные на территории Домбаровского поссовета

| Местонахождение | Название населенного пункта |
| --- | --- |
|  | пос. Прибрежный | с. Ушкатты | пос. Домбаровский |
| S м2 | 600 | 600 | 600 |
| год введения | 2004 | 2004 | 2005 |
| сибироязвенные захоронения | нет | нет | нет |
| ограждение | траншея | нет | – |
| санитарная характеристика | размер ямы 2х3, глубина 3 м., закрыт железо-бетонными плитами, имеется люк | размер ямы 2х3, глубина 3 м., закрыт железо-бетонными плитами, имеется люк | – |

По данным Государственного Учреждения «Домбаровское районное управление ветеринарии», все скотомогильники, находящиеся на территории МО Домбаровский район, и в частности на территории Домбаровского поссовета, не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям в полной мере.

Эксплуатация скотомогильников должна соответствовать ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Существующие свалки ТБО в пос. Домбаровский,  пос. Караганда и пос. Прибрежный необходимо реконструировать в современные полигоны ТБО, в с. Ушкатты свалку необходимо закрыть.

Предложения по санитарной очистке населенных мест

Объектами санитарной очистки и уборки на территории Домбаровского поссовета являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Согласно Схемы территориального планирования Оренбургской области, на территории Домбаровского района предлагается строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на проектируемый мусороперерабатывающий завод, который планируется разместить на территории Гайского района (для обслуживания Кувандыкского, Гайского, Кваркенского, Адамовского, Новоорского, Ясненского, Домбаровского районов, а также городов Орск и Новотроицк).

Согласно утвержденной схемы территориального планирования МО Домбаровский район (решение № 11 – 9 от 19 сентября 2012 г.), мусоронакопительный пункт будет расположен на территории МО Домбаровский поссовет. Мусоронакопительный пункт предложено разместить на территории действующей свалки ТБО, которую необходимо переоборудовать, согласно всем санитарно-гигиеническим и экологическим нормам.

Целесообразность внедрения мусоронакопительного пункта, а также системы централизованного сбора и сортировки отходов определяется следующими факторами:

−	снижением на 15 – 20 % в год, а при четкой организации до 25 % потока отходов на полигоны и, следовательно, нагрузки на природную среду;

−	более рациональным использованием пространства полигона за счет упорядоченного размещения в нем компактных прессованных брикетов не утилизируемой части отходов после сортировки;

−	возвращением вторичных материальных ресурсов в сферу производства и потребления с рыночной реализацией вторсырья и компенсации тем самым части бюджетных затрат на создание сортировочного производства.

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает: сбор и удаление ТБО, сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных зданий, уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Сбор и удаление ТБО

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации Домбаровского поссовета (ст. 7, № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. (с изм. от 05.02.2007 г.).

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории Домбаровского поссовета генпланом намечено производить по следующей схеме:

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО;

2) Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности;

3) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м. и не более 100 м. соответственно.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Срок хранения ТБО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Согласно Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в России РОССТРОЙ РФ 1999года политика в сфере управления бытовыми отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3-5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

### 14. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В МО Домбаровский поссовет, как и район в целом, наибольшую степень возникновения имеют следующие чрезвычайные ситуации:

-	природного характера - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

-	техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями поселения, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений выражаются ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры, гололёдом.

Таблица. Характеристики поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Деформации грунта | Просадка и морозное пучение грунта |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Таблица. Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды опасных природных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год -1 | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год -1 | Размеры зон вероятной ЧС, кв.км 2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС, тыс.человек | Социально- экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, человек | Возможное число пострадавших, человек | Возможный ущерб, млн. руб. |
| 1.Землетрясения, балл | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Извержения вулканов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Оползни, м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Селевые потоки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.Снежные лавины, м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.Ураганы, тайфуны, | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.Смерчи, м/с | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.Бури, сильный ветер | - | 0,4 | 0,2 | >15 | 14/14 | - | 6 | 1,5 |
| 9.Штормы, м/с | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.Град, > 20 мм. | - | 0,1 | 0,001 | >15 | 14/14 | - | 2 | 1 |
| 11.Цунами, м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.Наводнения, м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.Затопления, м. |  | 0,43 | 0,1 | 1-3 | 2/3 | 1 | 300 | 2 |
| 14.Пожары природные, га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -лесных массивов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -степных массивов | 500 | 0,3 | 0,001 | 2-3 | 10/4.5 | - | 100 | 3 |

Стихийные бедствия на территории поссовета в последние время не наблюдаются.

МО Домбаровский поссовет находится вне зоны опасных сейсмических воздействий.

Для территории поссовета характерны следующие опасные природные явления:

1)	Затопление пойменных территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных полей и угодий в период весеннего половодья.

Весеннее половодье - фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъёмом уровня воды, и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников.

Согласно Паспорту безопасности Домбаровского района территория поселения ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов, влияющих на интенсивность притока талых вод и их объём. По характеру распределения стока внутри года все реки относятся к типу с ярко выраженным весенним паводком. Слой среднемноголетнего весеннего стока на территории муниципального образования изменяется от 20 мм. до 23 мм. Амплитуда колебаний уровня воды в период половодья сильно меняется. Высота подъема уровня составляет 1,5-4,5 м. Озера и пруды на территории поссовета имеют незначительный объем воды. На территории поссовета расположено крупное Ушкаттинское водохранилище. Год заполнения Ушкаттинского водохранилища – 1973. Длина – 4 км. Ширина – 0,6 км. Высота подъема воды при паводке  – 2,5 м. Минимальный уровень - 1,5 м. Площадь водного зеркала – 2,8 км2. Полный объем: 10 млн. м3, полезный объем: 9,7 млн. м3. Назначение: водоснабжение, орошение.

В период половодья возможно затопление пойменных территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных полей и угодий. Угрозы населению не представляется. Условия жизнедеятельности населения не нарушаются.

В 2007 году произошло разрушение части плотины пруда на балке Сазды.

Таблица. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях МО Домбаровский поссовет

| Виды возможных природных явлений | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС (тонн) | Возможная частота реализации ЧС, год | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной ЧС, км.2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последст вия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, тыс. руб. |
| ЧС на гидротехнических сооружени ях Бури, м | плотина Ушкатинского водохранилища | прорыв плотины поток воды 5500 м. куб/сек | 0,01 | 1х10-4 | 4,05 | 0,5 | 2 | 280 | 0,3 |

Для избежание затопления поселений муниципального образования необходимо выполнять мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводка.

Перечень превентивных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка:

1.Организация сбора и отвода поверхностного стока;

2.Очистка поверхностного стока;

3.Берегоукрепление рек;

4.Благоустройство овражных территорий;

5.Максимальное сохранение естественного рельефа и существующих зеленых насаждений;

6.Частичная или полная засыпка оврагов;

7.Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

-складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и прочих отходов, ядохимикатов.

2)	Природный пожар

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Необходимо отметить, что одной из характерных особенностей климата является большая сухость воздуха в теплый период года. В результате этого почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды. Так, засуха, влекущая за собой ЧС с наиболее тяжелыми материальными потерями, на территории поссовета – пожары.

В соответствии с климатическими особенностями региона пожароопасным сезоном является период с апреля по октябрь месяц. К природным опасностям относятся лесные и степные пожары. Степные и хлебные массивы в МО занимают большие площади. Горючим материалом в них является растительный покров, различного вида травы, хлебные злаки, технические культуры, кустарники, камыш. Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

В связи с тем, что на территории поссовета площадь земель лесного фонда незначительна, наиболее вероятны возгорания в степных массивах.

Лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов могут создать угрозу их возникновения в близлежащих населенных пунктах.

В летний период в большинстве районов показатель горимости как правило составляет 4, 5 класс пожарной опасности.

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов закладываются в областном и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы разделяют на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 метров, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 метров.

Для территории поссовета характерны следующие опасные ЧС техногенного характера:

Чрезвычайные ситуации техногенного характера для МО Домбаровский поссовет представляют пожары и взрывы, возможные на пожароопасных, взрывопожароопасных объектах жизнеобеспечения, в энергетике, на промышленных предприятиях.

Техногенные источники опасностей характеризуются количеством химических, пожаровзрывоопасных и радиоактивных веществ на объекте (потенциал опасностей), видами и частотой аварийных ситуаций, площадью и численностью населения в зонах воздействия поражающих факторов. При оценке угрозы для жизнедеятельности территории от природных опасностей определяют перечень характерных для неё опасных явлений, пространственное распределение мест их развития, повторяемость, силу.

Как известно, проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных организмов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий. Анализ промышленных технологий, веществ, находящихся в производстве и хранении, объемов потребления энергии позволяет выявить основные тенденции развития техносферы и факторов, определяющих потенциальную опасность для населения и территорий.

Структура техногенных опасностей МО приведена в следующих таблицах.

Таблица. Источники опасностей промышленности и транспорта

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Гидродинамические аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные объекты с наличием АХОВ | Промышленные объекты (технологические линии) | Источники радиоактивных веществ в промышленнос ти | Транспортные коммуникации | Прорыв дамб с образованием паводков |
| Магистральные нефтегазо–проводы | Объекты добычи, переработки, хранения и транспортировки легко воспламеняющихся жидкостей и газов | Транспортные перевозки радиоактивных веществ по железной дороге | Производственные здания и сооружения | Прорыв плотин с катастрофичес ким затоплением |
| Транспортные перевозки АХОВ | Неразорвавшиеся боеприпасы и ВВ | Фоновая радиоактивность | Транспортные электрические сети |  |

Таблица. Источники опасностей жилищно–коммунальной среды

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Внезапные обрушения |
| --- | --- | --- |
| Канализационные и тепловые сети. Системы снабжения водой | Здания, сооружения социально–бытового и культурного назначения | Тепловые сети водоводы коллекторы |
| Очистные сооружения ЖКХ |  | Сооружения социально–бытового и культурного назначения |
| Объекты переработки отходов | Коммунальные газопроводы |  |
| Сооружения социально–бытового и культурного назначения с АХОВ | Жилищный сектор | Здания жилищного сектора |

Таблица. Источники опасностей агропромышленного комплекса

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Биогенная опасность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разгрузочные площадки химикатов и удобрений | Хранилища горюче–смазочных материалов | Естественный фон радиоактивности | Транспортные коммуникации | Загрязнение экосистемы сельскохозяйственных угодий |
| Склады минеральных удобрений |  | Продукты животноводст ва, содержащие радионуклиды | Производственные здания и сооружения |  |
| Выбросы техники сельскохозяйственного назначения, автотранспорт | Коммунальные и магистральные нефтегазопроводы и скважины |  |  | Фермы животноводческого комплекса (частный сектор) |
| Продукты животноводства, растениеводства, содержащие нитраты, пестициды, токсичные элементы | Здания социально–бытового и жилого назначения |  | Здания социально–бытового, культурного назначения | Хозяйственно–бытовые стоки населенного пункта |

Чрезвычайная ситуация может быть создана отдельными людьми в результате неосторожного обращения с огнем и прочими источниками энергоснабжения.

Наиболее уязвимыми участками являются участки путей:

-железнодорожные переезды;

-мосты на автомобильных дорогах.

Потенциально-опасные участки газопроводов: пересечение через железную дорогу и автодороги, открытые участки в долах, газораспределительные пункты (ГРП и АГРС).

К химически опасным объектам относятся:

- Железнодорожная магистраль, которая проходит в северо-восточной части МО Домбаровский поссовет.

Отсутствие организованных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от промышленных объектов усиливает потенциальную угрозу воздействия чрезвычайных факторов на население.

Аварии на линиях электропередач, газопроводах

Согласно паспорту безопасности МО Домбаровский район на территории сельского поселения ЧС на электроэнергетических сетях и коммунальных системах и жизнеобеспечения не зафиксировано.

Мероприятия:

- аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения  - до 2-х суток;

- аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий;

- в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток;

- аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с износом основных производственных фондов.

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах

Особую опасность на сегодня представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых домов. Аварии на компрессорных и газорегуляторных станциях, газгольдерах, хотя и происходят, но реже. Аварии на газопроводах могут привести к взрывопожарной обстановке, влекущей за собой тяжелые последствия окружающей среде, порче имущества, гибели персонала и массовому отравлению людей.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях газоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

Мероприятия: При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях осуществляется силами районного комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, а также силами сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК).

Прорыв любой теплотрассы создает большие проблемы, случается он, как правило, в самые морозные дни, когда увеличиваются давление и температура воды. В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток.

На территории Домбаровского поссовета аварии на системах теплоснабжения не зафиксированы. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в жилых домах.

Перечень мероприятий:

1. Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего технологического оборудования.

2. Разработать проект хозбытовой канализации и осуществить строительство очистных сооружений и сетей канализации.

3. Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь. Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

4. Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.

5. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с износом основных производственных фондов, необходима их модернизация.

Краткая оценка возможной обстановки на территории МО при образовании свища или разлива на газопроводе без возгорания в зависимости от метеоусловий и места аварии возможно перемещение природного газа в сторону населенного пункта (малоопасное вредное вещество, плотность продукта 0,7117, легче воздуха, предел взрываемости 5-15 %). Действует удушающе при 14 % при содержании в замкнутом объеме и снижении концентрации кислорода в воздухе, что потребует, при соблюдении мер безопасности, эвакуации населения и ликвидации очага ЧС.

При образовании разрыва на газопроводе с возгоранием возможно возникновение пожаров.

Мероприятия: При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

С целью обеспечения экологической безопасности поселковой среды и создания благоприятных санитарно – эпидемиологических условий проживания, в генеральном плане МО Домбаровский поссовет определены зоны как природного, так и техногенного происхождения, для которых должны быть разработаны особые регламенты по их функциональному использованию.

Мероприятия по защите населения и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Домбаровского района (поссовета):

1)	Локальные системы оповещения;

2)	Защитные сооружения (противорадиационные укрытия);

3)	Подготовленные транспортные средства;

4)	Защищенные запасы воды, продуктов питания;

5)	Запасы предметов первой необходимости;

6)	Запасы палаток, топлива;

7)	Пожарная сигнализация во многих зданиях, пожарные депо;

8)	Обучение населения, проживающего в зонах вероятных ЧС;

9)	Запасы технических средств и материально-технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС и т.д.

Мероприятия по снижению риска возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Разработка и реализация практических мер по повышению безопасности населения и защищенности территорий является сложной и многоаспектной задачей.

Для ее выполнения предполагается решение следующих основных мероприятий по уменьшению риска на территории:

-формирование нормативно – правовой и методической базы для обеспечения регулирования и нормирования рисков возникновения чрезвычайных ситуаций;

-создание и развитие научно – методических основ управления рисками при возникновении чрезвычайных ситуаций;

-разработка экономических механизмов регулирования деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

-совершенствование системы страховой защиты населения;

-совершенствование системы спасения населения при чрезвычайных ситуациях;

-создание и развитие систем прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций;

-развитие систем информационного обеспечения,

-совершенствование систем связи и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

-совершенствование материально – технического обеспечения деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

-совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Обеспечение пожарной безопасности

Современное состояние пожарной безопасности

В пос. Домбаровский расположено подразделение Федеральной противопожарной службы, состоящее из 23 человека личного состава и 2 единиц пожарной техники, подразделение добровольной пожарной дружины. Имеется возможность забора воды из Ушкаттинского водохранилища.

В пос. Прибрежный функционирует добровольная пожарная охрана. На вооружении объекта находится одна машина (ЗИЛ-130, прицеп с емкостью), количество пожарников - 10 человек, процент загруженности составляет 100 %.

Во всех населенных пунктах МО Домбаровский поссовет имеются пожарные гидранты и оборудованы подъезды к рекам для забора воды, недостатком обеспеченности пожарными водоисточниками является отсутствие пожарной емкости в зимнее время в пос. Прибрежном.

Расстановка  пожарных  гидрантов  на  водопроводной  сети  должна  обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*).

Необходимо произвести анализ существующей системы противопожарного водоснабжения на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Кроме того, в районном центре пос. Домбаровский функционирует Государственная противопожарная служба ГУ «5 ФПС по Оренбургской области». Расстояние от пос. Прибрежный до районного центра составляет 2,5 км.

Таблица. Силы и средства Государственной противопожарной службы

| Населенный пункт | Кол-во ПЧ (ОП) | Кол-во л/с в деж. смене | Вид и кол-во техники в боевом расчете | Кол-во рукавов в боевом расчете | % укомплектованности | Вид связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Домбаровский | 1, 24 чел. | 5 чел. | АЦ 2.5-40 (131), 1 ед. | 6 | 4 | 7 | 100 | телефонная сотовая |

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области (рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,4 машины). Согласно нормативам в Домбаровском поссовете, с численностью населения – 983 человека должен быть 1 автомобиль.

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут (ст. 76 “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 1223-ФЗ”). Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

По данным администрации МО Домбаровский район, на территории МО Домбаровский поссовет дальнейшее строительство объектов пожарной охраны не планируется.

Противопожарное водоснабжение

1.На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

2.К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

(п. 3 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

5.Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров. (часть 5 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исходя из характера застройки и проектной численности населения.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

1) Официальные сведения о размещении планируемых взрывопожароопасных объектов на территории МО Домбаровский поссовет отсутствуют. Размещение таких объектов Схемой территориального планирования Оренбургской области не планируется.

2) При разработке проектов планировки на территории, предлагаемые генеральным планом к освоению, необходимо руководствоваться положениями статьи 69 “Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)” Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3) При проектировании межпоселковых газопроводов, необходимо руководствоваться положениями статьи 74 “Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты” Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

4) Вновь строящиеся объекты общественного и производственного назначения предусматривать I и II степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4) Предусмотреть строительство жилых домов на перспективных участках застройки I, II и III степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5) Предусмотреть строительство новых дорог с твердым покрытием шириной не менее 6 м. и реконструкцию существующих, отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6) Производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения, и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности в обязательном порядке должны произвести расчеты пожарных рисков в установленном законом порядке. При необходимости принять меры технического и организационного порядка по приведению расчетных значений пожарных рисков отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7) Смонтировать дополнительно кольцевые водопроводные сети диаметром не менее 100 мм. (в местах перспективной застройки и в существующей застройке) с установкой на них необходимого количества пожарных гидрантов в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по обеспечению водой на цели наружного пожаротушения любого объекта (жилого дома), находящегося в населенном пункте.

Для территории поссовета характерны следующие биолого-социальные ЧС

Группы биолого–социальных ЧС представляют:

- вредители и заболевания сельскохозяйственных растений;

- инфекционные и социально обусловленные заболевания населения;

- природно–очаговые инфекционные заболевания животных.

Таблица. Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории Домбаровского поссовета (при наиболее опасном сценарии развития ЧС /при наиболее вероятном сценарии развития ЧС)

| Виды биолого – социальных чрезвычайных ситуаций | Виды особо опасных болезней | Район, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение ЧС | Средние число биолого – социальных ЧС за последние 5 лет | Дата последней биолого - социальной ЧС | Заболевания особо опасными инфекциями | Ущерб млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | эпидемий | эпизоотии | эпифитотий |  |
|  |  |  |  |  | Число больных, человек | Число погибших, человек | Число получающих инвалидность, человек | Число больных с/х животных (по видам), голов | Пало (число голов) | Вынужденно убито, (число голов) | Площадь поражаемых с/х культур (по видам), тыс.га. | Площадь обработки с/х культур (по видам), тыс.га |  |
| 1 . Эпидемия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Эпизоотии | бешен-ство | Домбаровский р-н с. Ушкат- ты | 1 | 04. 05. 2007 | - | - | - | 2 КРС | 2 КРС | - | - | - | - |
|  | бруцу-лез | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Эпифитотии | массо- вое нашествие саран- човых | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 15. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

### 15.1. Объекты в экономической сфере

На данной территории возможно размещение объектов и производств агропромышленного комплекса и малого предпринимательства, соответствующих III, IV и V классам санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов.

К таким объектам можно отнести:

1. Свинофермы до 4 тыс. голов.

2. Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие.

3. Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов.

4. Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров.

5. Зверофермы.

6.  Тепличные и парниковые хозяйства.

7. Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50т.

8. Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и до производств по переработке и хранению пищевой продукции).

9. Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков.

10. Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов.

11. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов.

12. Склады горюче-смазочных материалов.

13.  Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

14. Материальные склады.

15. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

Определение более конкретного использование территории возможно на следующих стадиях проектирования.

Перспективы развития МО Домбаровский поссовет связаны с агропромышленным комплексом (растениеводством, мясомолочным животноводством) и добыча строительных материалов на базе местных ресурсов.

Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.

Согласно СТП Домбаровского района развитие агропромышленного комплекса необходимо осуществлять по следующим направлениям:

Растениеводство:

-в МО существует возможность увеличения посевных площадей или перевод их в кормовые угодья, за счет неиспользуемой пашни;

-защита почв от эрозии. По предотвращению ветровой эрозии необходимо организовать охрану от пыльных бурь и иссушения почвы путем посадки лесных полос;

-повышение производительности труда в отрасли за счет обновления сельхозтехники;

-рост урожайности за счет внедрения в производство новых высокоурожайных перспективных сортов высеваемых культур;

-повышение плодородия почв, урожайности и качества получаемой продукции за счет внесения оптимальных норм органоминеральных удобрений.

-внедрения энерго-, ресурсосберегающих технологий производства сельскохозяйственных культур.

Животноводство:

-в МО существует возможность увеличения поголовья скота;

-увеличение производства животноводческой продукции за счет улучшения кормовой базы;

-повышение продуктивности скота на основе совершенствования племенной работы;

-внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий содержания скота.

Развитие данных отраслей создает реальную возможность обеспечения экономической стабильности Домбаровского поссовета. Для достижения этой цели необходимо повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках за счет внедрения новых высокотехнологичных, ресурсосберегающих производств, что, в свою очередь, с позиции формирования высокоэффективной экономики, обеспечит занятость и социальную защиту населения, рост доходов местного сообщества, создаст действенный трудовой мотивационный механизм.

### 15.2. Объекты рекреации

Проектом предполагается развитие туристического комплекса с учетом участия в реализации областной целевой программы «Развитие туризма в Оренбургской области».

Целью Программы является развитие индустрии туризма, как доходной отрасли экономики Оренбургской области, а также создание благоприятных условий для оздоровления и отдыха жителей Оренбургской области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организация исследований и разработка проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Для этого необходимо определение стратегических направлений привлечения государственных и частных инвестиций.

2. Привлечение на договорной основе потенциала муниципальных образований, российских и иностранных инвесторов. Реконструкция действующих и строительство новых туристских объектов.

3. Позиционирование Оренбургской области как привлекательного региона для туризма и отдыха, что предполагает осуществление активной рекламно- информационной деятельности.

4. Совершенствование нормативно-правовой базы.

### 15.3. Объекты социальной сферы

Образование

Проектом предполагается развитие системы образования с учетом реализации приоритетного национального проекта «Образование».

В области дополнительного образования и развития детей проектом предлагается организация в сельских домах культуры или в школах помещений для развития творчества детей и подростков. Это могут быть художественные, дизайнерские, и т. д. классы.

Проектом предлагается:

- обеспечение проектируемых жилых массивов пос. Домбаровский детскими садами и школами;

Организации зон с особыми условиями использования территории от данных объектов не требуется.

Культура

Проектом предполагается развитие объектов культуры с учетом реализации приоритетного национального проекта «Культура Оренбуржья».

Проектом предлагается:

1) пополнение фонда существующих библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми;

2) улучшение материальной базы и технического обеспечения учреждений культуры;

3) проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры;

4) развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания сельского населения на базе современных средств доставки в села из учреждений культуры областного центра лучших образцов культуры;

5) обеспечение сельских учреждений культуры современными специальными автосредствами.

Необходимо обновление книжного фонда существующий библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми, повышение доступности к информационным ресурсам библиотек на основе использования электронных каталогов и других компьютерных технологий.

Для более успешного выполнения всех мероприятий, необходимых для нормальной работы учреждений культуры, направленных на удовлетворение потребностей населения требуется увеличение финансирования сферы культуры, принятие более четких понятий полномочий района и поселений в сфере культуры.

Укрепление материально-технической базы позволит соответствовать нормативным требованиям учреждений, утвержденных Министерством культуры РФ.

Спорт

Генеральным планом предлагается реконструкция спортивного зала при школе в пос. Прибрежный в рамках реконструкции школы (согласно СТП Домбаровского района).

Здравоохранение

Проектом предполагается развитие системы здравоохранения с учетом реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».

Генеральным планом планируется реконструкция действующих учреждений здравоохранения в пос. Прибрежный и в пос. Караганда с целью доведения их мощности до требуемого нормативного значения 23 посещений в день, а также размещение аптеки.

Необходимо обновление и пополнение материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Предприятия общественного питания и торговли

Согласно нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области рекомендуемый показатель торговой площади магазинов на 1000 жителей составляет 100-200 м2, в данный момент уже наблюдается дефицит торговых площадей, поэтому при планируемом росте населения на расчетный срок объектов торговли будет недостаточно, требуемая потребность составит 196,6 м2.

На территории поселения отсутствуют предприятия общественного питания, поэтому возникает необходимость в общедоступной столовой или кафе проектной мощностью в 40 посадочных мест.

В связи с небольшой численностью населения особой потребности в организации крупных предприятий общественного питания и рынков нет. При необходимости возможна организация комплексного объекта культурно-бытового обслуживания, включающего в себя кафе (для проведения торжеств), мини-рынка, а также предприятий КБО (парикмахерскую, химчистку).

Данные вопросы решаются администрацией муниципального образования, после проведения соответствующего анализа.

Так же потребуется резервирование территорий для объектов обслуживания: прачечной, химчисткой, баней, гостиницей.

Организация зон с особыми условиями использования территорий от данных объектов не требуется.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения, что в свою очередь ведет к стабилизации численности населения и создает условия для ее последующего роста.

Расчеты мощностей планируемых объектов социальной инфраструктуры соответствуют нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области. Мощности планируемых объектов достаточны для нормального функционирования населения поселения МО Домбаровский поссовет на весь срок реализации генерального плана.

### 15.4. Объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предлагается:

1.Реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом поселковые дороги всех населенных пунктов МО.

2.Сформировать дорожную сеть в новых жилых районах поссовета с шириной улиц от 20 до 30 метров.

3.В МО предусмотреть зоны транспортной инфраструктуры: разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного хранения транспорта.

### 15.5. Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении предлагаются следующие мероприятия:

-строительство водозабора и новых систем централизованного водоснабжения с устройством единой хозяйственно-питьевой, производственной и противопожарной системы водоснабжения по отдельному проекту;

-внедрение на водозаборах станций водоподготовки;

-проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию.

Водоотведение

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

-организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающая проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в селах и проектируемой жилой застройке. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами;

-строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод.

Газоснабжение

По реконструкции и развитию системы газоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

-проектирование и строительство системы газоснабжения в селе Ушкатты;

-газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления.

Теплоснабжение

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения тепловых потерь.

На 1-2 этажную и индивидуальную жилую застройку необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых служит природный газ. Для теплоснабжения мелких сельскохозяйственных потребителей целесообразно использовать индивидуальные котельные малой мощности на газовом топливе.

Электроснабжение

По реконструкции и развитию системы электроснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

-для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

-для малых населенных пунктов оптимально использовать ветроустановки малой мощности-10 кВт и малые ГЭС мощностью до 1МВт.

Средства связи

Для развития связи необходимы следующие мероприятия:

-перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

-расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

-строительство АТС в новых жилых районах и населенных пунктах, не имеющих выхода в телефонную сеть связи общего пользования;

-строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

-развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

### 15.6. Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Генеральным планом предложены следующие мероприятия:

- в пос. Домбаровский предусмотрена консервация переполненного полигона ТБО (на северо-западе поселка) и завершение строительства нового полигона ТБО (севернее автодороги Домбаровский-Орск, в 1,5 км от существующего полигона ТБО).

- существующие несанкционированные свалки ТБО в пос. Караганда и пос. Прибрежный необходимо реконструировать в современные полигоны ТБО. В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо организовать санитарно-защитную зону для данного объекта - 500 метров;

- в с. Ушкатты несанкционированную свалку необходимо ликвидировать и провести мероприятия по рекультивации;

- необходимо строительство нового полигонов ТБО, в соответствии с СП 2.1.7.1038-01«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (с. Ушкатты). В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо организовать санитарно-защитную зону для данного объекта - 500 метров.

Необходимо привести существующие скотомогильники в соответствие с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400).

### 16. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

### 16.1. Планируемые для размещения объекты регионального значения, согласно Схемы территориального планирования Оренбургской области

1. Проектом планируется:

- строительство автомобильной дороги в пос. Прибрежный (5,7 км.);

- строительство участка автомобильной дороги регионального значения Орск-Домбаровский-Светлый;

- строительство автомобильно-пропускного пункта с границей Казахстана (Кошенсай).

2. Предлагается на территории Домбаровского района строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на проектируемый мусороперерабатывающий завод, который планируется разместить на территории Гайского района (для обслуживания Кувандыкского, Гайского, Кваркенского, Адамовского, Новоорского, Ясненского, Домбаровского районов, а также городов Орск и Новотроицк). Согласно утвержденной схемы территориального планирования МО Домбаровский район (решение № 11 – 9 от 19 сентября 2012 г.), мусоронакопительный пункт будет расположен на территории МО Домбаровский поссовет. Мусоронакопительный пункт предложено разместить на территории действующей свалки ТБО, которую необходимо переоборудовать, согласно всем санитарно-гигиеническим и экологическим нормам.

### 16.2. Планируемые для размещения объекты местного значения, согласно Схемы территориального планирования Домбаровского района

1. Планируется строительство следующих объектов инфраструктуры туризма:

– строительство базы отдыха Ушкаттинская

– строительство детского оздоровительного лагеря Ушкаттинский.

2. Проектом предлагается в сфере образования:

- МОУ «Домбаровская СОШ №1» - п. Домбаровский эксплуатируется 51 г.);

- МОУ «Домбаровская ООШ №3» - п. Домбаровский (эксплуатируется 66 лет);

- МОУ «Ушкатинская ООШ» - с. Ушкатты (эксплуатируется 58 лет);

- МОУ «Курмансайская ООШ» - с. Курмансай (эксплуатируется 66 лет);

- МОУ «Камсакская ООШ» - с. Камсак (эксплуатируется 84 года);

- МОУ «Корсунская ООШ» - п. Корсунский (эксплуатируется 42 г.);

- МОУ «Красночабанская СОШ» - п. Красночабанский (эксплуатируется 41 г.);

- МДОУ Д/С «Колокольчик» - п. Домбаровский (эксплуатируется 59 лет);

- МДОУ Д/С «Теремок» - п. Домбаровский (эксплуатируется 59 лет);

- МДОУ Д/С «Колосок» - п. Полевой (эксплуатируется 47 лет);

- МУДО Детский центр «Радуга» - п. Домбаровский (эксплуатируется 66 лет);

- МУДО ДЮСШ - п. Домбаровский (эксплуатируется 66 лет).

- подвергнуть реконструкции или ремонту здание МОУ «Ушкатинская ООШ» со сроком эксплуатации более 58 лет.

- в целях обеспечения более полного использования имеющихся площадей общеобразовательных учреждений разместить детские дошкольные учреждения на базе существующих школ:

- в пос. Прибрежный (детский сад на 20 мест);

- в с. Ушкатты (детский сад на 10 мест);

- в пос. Караганда (детский сад 10 мест).

3. Проектом предлагается подвергнуть реконструкции действующие учреждения культуры со сроком эксплуатации более 40 лет, с доведением их мощности до требуемых нормативных значений, а именно: сельский Дом культуры в поc. Прибрежный – эксплуатируется 48 лет; сельский клуб в с. Ушкатты – 50 лет; сельский клуб в пос. Караганда – 50 лет; библиотека в пос. Прибрежный – 48 лет и библиотека в пос. Караганда – 47 лет.

#### 4. Планируется строительство в пос. Караганда комплекса «библиотека/сельский клуб» на 60 мест/1,4 тысяч единиц хранения.

5. Предлагается в сфере здравоохранения:

-подвергнуть реконструкции объекты здравоохранения со сроком эксплуатации более 40 лет: ФАП c. Ушкатты – 45 лет;

-обновление и пополнение материально-технической базы учреждений здравоохранения.

6. Для развития в сфере физической культуры и спорта предлагается:

- Укрепление и развитие материально-технической базы объектов физической культуры и спорта.

- Формирование у населения, особенно у детей и подростков, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни, повышения уровня образованности в области физической культуры и спорта и здорового образа жизни.

- Организация в каждом населенном пункте общедоступного спортивного ядра.